# Введение

Генеральный план сельского поселения Иткуловский сельсовет Муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан разработан в соответствии с техническим заданием к Муниципальному контракту №73 от 22.05.2014г.

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет с обеспечением благоприятных условий жизнедеятельности и безопасности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, с охраной и рациональным использованием природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития сельского поселения требует анализа современного состояния населённых пунктов и выявления ограничений по их территориальному использованию. С учетом этих ограничений в составе генплана разработано функциональное зонирование территории, которое является основой для последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования.

Проектирование выполнялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Иткуловский сельсовет МР Ишимбайский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» г. Екатеринбург в 2014 году.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2024года.

Расчетный срок реализации – до 2034 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией МР Ишимбайский район, СП Иткуловский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ.

Цели и задачи проекта

В проекте анализируются ресурсные возможности территории сельского поселения Иткуловский сельсовет (природные, социально-территориальные), даются предложения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, организации мест отдыха.

Вопросы экономического, социального и территориального развития населённых пунктов сельского поселения рассматриваются в тесной увязке с экологическим состоянием, с традициями и укладом жизни местного населения, спецификой хозяйственной деятельности.

Генеральный план является основой для последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировки населённых пунктов, зон отдыха и т.д.), схем и проектов землеустройства, схем размещения объектов здравоохранения, рекреации, рабочих проектов инженерной подготовки и благоустройства, а также улучшения автомобильных дорог внутри и между населёнными пунктами.

Главная цель проекта – пространственная организация населённых пунктов сельского поселения методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Конечная цель проекта генплана связана с разработкой конкретных градостроительных мероприятий по созданию комфортной среды проживания населения в каждом населённом пункте сельского поселения.

Основные задачи работы:

− выявление проблем градостроительного развития территорий населённых пунктов сельского поселения и определение условий их решения;

− разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

− определение перечня объектов местного значения и их размещение с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

– составление единого комплексного плана развития территории сельского поселения с выделением этапов реализации на ближайшие 10 лет и перспективу до 2034 г.;

− создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Глава I. Существующее положение

1.1. Положение населенных пунктов в системе расселения.

Современное использование территории

Территория сельского поселения Иткуловский сельсовет находится в южной части МР Ишимбайский район, расположенного  южнее географического центра Республики Башкортостан. С южной стороны она ограничена землями Мелеузовского района и Верхоторского сельсовета, с востока – землями Бурзянского района района и Кулгунинского сельсовета, с севера ограничена землями СП Кузяноский сельсовет и СП Сайрановский сельсовет, с запада − землями СП Байгузинский и Скворчихинский сельсоветы.

В состав Иткуловского сельского совета входят село Верхнеиткулово, деревни Уразбаево, Азнаево, Асиялан, Татьяновка, Авангард, хутор Подлесный − все они расположены компактно в западной стороне сельского поселения. Основная часть площади сельского поселения занимают лесные массивы.

Административный центра − село Верхнеиткулово. Территория - 650,08 км2, население - 1898 человек. Плотность населения составляет 2,92 чел/км2.

Действует автобусное сообщение между районным центром г. Ишимбай по автодороге с асфальтобетонным и`усовершенствованным покрытием.

В структуре сельского поселения основной отраслью экономики является агропромышленный комплекс, основные отрасли сельского хозяйства − растениеводство и животноводство. На данный момент производство остановлено, имеются разрушенные корпуса бывших МТФ, МТМ, складов и пилорам. Население живёт только за счёт своего индивидуального хозяйства. На территории сельсовета карьеров камня, щебня, песка, гравия и глины нет. В районе деревни Авангард имеется территория нефтяного месторождения, где расположены нефтяные скважины.

с. Верхнеиткулово

Село Верхнеиткулово − административный центр сельского поселения. Численность населения − 926 человек, находится в северо-западной части сельского поселения. Расстояние до райцентра (г. Ишимбай) – 23 км., до ближайшей ж/д станции (г. Салават) – 41 км. С восточной стороны село ограничено дорогой районного значения, с северной стороны граничит с санитарно-защитной зоной от скотомогильника. С запада село ограничено кладбищем и притоками реки Селеук. В южной части − водоохраной зоной реки Селеук. Мачта сотовой связи находится на горе с юго-восточной стороны села.

Существующая планировочная структура села Верхнеиткулово компактная с общественным центром, расположенным в центральной части села. Производственные объекты на территории села представлены сельхозпредприятиями, расположенными в западной части населенного пункта. Имеется резерв свободных территорий для размещения жилой застройки в северо-западной части. На момент комплексной оценки выделены участки под индивидуальное жилищное строительство.

Въезд в населенный пункт осуществляется по дороге районного значения с асфальтобетонным покрытием.

д. Уразбаево

Деревня расположена в 5 км на юг от с. Верхнеиткулово, в 28 км от райцентра. Население – 623 человека. Транспортная связь села с центром сельского поселения осуществляется по автодороге с усовершенствованным покрытием. Границы села с севера-запада, запада и юго-запада − река Селеук и ее притоки, с юга − земли сельскохозяйственного назначения, с востока и северо-востока территория деревни ограничена небольшим горным массивом.

Существующая планировочная структура села продольно-вытянутая в широтном направлении вдоль по обоим берегам реки Селеук. В центральной части населенного пункта по ул. Октября располагается общественная зона. Производственные объекты представлены недействующий фермой и зернотоком.

Расширение селитебной территории предусматривается на север с освоением пашни и луга за границей населенного пункта.

д. Азнаево

Расположена в 5 км к северо-востоку от с. Верхнеиткулово, в 28 км от райцентра. Границы деревни с юга, востока и северо-востока – река Берхамут, с севера − р. Хаджиновская Шида, за рекой − земли Сайрановского сельсовета и с северо- запада − земли сельскохозяйственного назначения. Население – 289 человек. Развитие деревни предусматривается в северо-западную сторону с увеличением границ населенного пункта.

Расстояние до районного центра (г. Ишимбай) − 28 км, центра сельсовета (Верхнеиткулово) − 5 км, ближайшей ж/д станции (Салават) − 45 км.

д. Асиялан

Расположена в восточной стороне от Верхнеиткулово на расстоянии 15 км, до райцентра 40 км, до ж/д станции 53 км, на левом берегу реки Селеук. Население – 41 человек. Границы деревни с севера-востока и запада – река Селеук и ее притоки, с юго-востока – землями сельскохозяйственного назначения и лесной массив. Въезд в населенный пункт осуществляется по дороге местного значения с грунтовым покрытием.

Территориальное развитие деревни Асиялан не предусматривается.

д. Татьяновка

Расположена в 7 км к юго-западу от Верхнеиткулово, до райцентра 23 км, до ж/д станции 53 км. Население – 9 человек. Транспортная связь села с центром сельского поселения осуществляется по автодороге с усовершенствованным покрытием. Границы села с севера, юга, запада и востока – земли сельскохозяйственного назначения.

Планировочная структура села состоит из одной улицы, расположенной по левому и правому берегу реки Каранка. Общественный центр отсутствует. Развитие деревни не предусматривается.

д. Авангард

Деревня расположена в 8 км на юго-запад от села Верхнеиткулово. Численность населения - 6 человек. Растояние до райцентра (г.Ишимбай) − 30 км,  ближайшей ж/д станции (Салават) − 47 км. Границы села с запада – речка Каратулка, с юго-востока и севера территория деревни ограничена землями сельскохозяйственного назначения. Связь с районным центром осуществляется через дорогу районного значения, которая проходит по Скворчихинскому сельсовету. Территориальное развитие деревни Авангард не предусматривается.

хут. Подлесный

Хутор расположен в 14 км от административного центра сельского поселения. Расстояние до райцентра (г.Ишимбай) − 30 км, до ближайшей ж/д станции (Салават) − 48 км. Численность населения - 4 человека. Планировочная структура села состоит из одной улицы, расположенной по правому берегу реки Тайрук. Общественный центр отсутствует. Территориальное развитие деревни Авангард не предусматривается.

1.2. Существующая застройка

1.2.1. Жилая застройка

Сложившаяся жилая застройка населенных пунктов с. Верхнеиткулово, д. Уразбаево, д. Азнаево, д. Асиялан, д. Татьяновка, д. Авангард, хут. Подлесный сельского поселения Иткуловский сельсовет представлена деревянными и каменными малоэтажными жилыми домами усадебного типа с участками от 0,15 до 0,3 и более гектаров.

Распределение жилищного фонда по населённым пунктам

с учётом ветхого и аварийного жилищного фонда

таблица №1

| Наименование населённого пункта | Общая площ. жил. помещ. м2 | Колич-во жилых зданий | В т. ч.: в 1-кв./многокв. домах | Средняя жи-лая обеспе-чённость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь м2 | количество квартир |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Верхнеиткулово 926 чел. | 16945,3 | 313+1 | 16833,5/ 111,8 | 313/ 2 | 18,3 |
| д. Уразбаево 623 чел. | 11211,5 | 247+1 | 11088,4/ 123,1 | 247/ 2 | 18,0 |
| д. Азнаево 289 чел. | 5640,1 | 121 | 5640,1/ − | 121/ − | 19,52 |
| д. Асиялан 41 чел. | 1465,6 | 29+2 | 1278,2/ 187,4 | 29/ 4 | 35,74 |
| д. Татьяновка 9 чел. | 724,8 | 17 | 724,8/ − | 17/ − | 80,53 |
| д. Авангард 6 чел. | 312,3 | 10 | 312,3/ − | 10/ − | 52,05 |
| хут. Подлесный 4 чел. | 853,9 | 16 | 853,9/ − | 16/ − | 213,5 |
| Всего по сельсовету 1898 чел. | 37153,5 | 757 | 36731,2/ 234,9 | 753/ 8 | 19,57 |

Средняя жилищная обеспеченность по сельсовету без вычета ветхого и

аварийного жилищного фонда составляет:  37153,5 : 1898  = 19,57 м2/чел.

Распределение жилищного фонда по населённым пунктам

сельсовета с вычетом ветхого и аварийного жилищного фонда*

таблица №1*

| Наименование населённого пункта | Общая площ. жил. помещ. м2 | Колич-во жилых зданий | Общ. площ. м2 ветхого авар. фонда/ колич. аварийных домов | Общ. пл. м2 с вычетом ветх. авар. фонда/ колич. жилых зданий | Уточнённая средняя жи-лая обеспе-чённость м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Верхнеиткулово 926 чел. | 16945,3 | 313+1 | 64,1/ 2 | 16881,2/ 312 | 18,23* |
| д. Уразбаево 623 чел. | 11211,5 | 247+1 | 33,6/ 1 | 11177,9/ 247 | 17,94* |
| д. Азнаево 289 чел. | 5640,1 | 121 | −/ − | 5640,1/ 121 | 19,52 |
| д. Асиялан 41 чел. | 1465,6 | 29+2 | −/ − | 1465,6/ 31 | 35,74 |
| д. Татьяновка 9 чел. | 724,8 | 17 | −/ − | 724,8/ 17 | 80,53 |
| д. Авангард 6 чел. | 312,3 | 10 | −/ − | 312,3/ 10 | 52,05 |
| хут. Подлесный 4 чел. | 853,9 | 16 | 45,0/ 1 | 808,9/ 15 | 202,22* |
| Всего по сельсо-вету 1898 чел. | 37153,5 | 757 | 36731,2/ 4 | 37010,8/ 753 | 19,50 |

Средняя жилищная обеспеченность по сельсовету с вычетом ветхого и

аварийного жилищного фонда составляет:  37010,8 : 1898  = 19,50 м2/чел.

1.2.2. Общественная застройка

Территория сельского поселения освоена неравномерно. Это не связано с наличием труднодоступных районов или природными особенностями проектируемой территории. Основные объекты и учреждения обслуживания населения в сферах образования, здравоохранения, торговли, культуры и бытового обслуживания размещены в двух наиболее крупных из семи населённых пунктов сельского поселения − с. Верхнеиткулово и д.Уразбаево.

Характеристики (вместимость или площади) существующих в населённых пунктах сельского поселения зданий общественного назначения и обслуживания населения приведены в таблице №2.

с. Верхнеиткулово

Объекты культурно-бытового обслуживания населения с общественным центром села расположены в центре территории. Здесь находятся магазины, сельский дом культуры, библиотека, СВА, общеобразовательная школа, детский сад, лесничество, администрация сельсовета, отделение связи, АТС, спортивный зал, мечеть.

д. Уразбаево

Общественный центр села расположен в центральной части. Здесь находятся магазин смешанной торговли, сельский клуб, ФАП, начальная школа.

д. Азнаево

Объекты культурно-бытового обслуживания и общественный центр села размещены в центре по улице Гимиятуллина. Здесь находятся недействующая начальная школа, магазин смешанной торговли, мечеть, ФАП.

Деревни Асиялан, Татьяновка, Авангард и хутор Подлесный не имеют объектов культурно-бытового назначения.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населённых пунктов

таблица №2

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуемое на существ. числ. насел. | Сущ. обесп./фактич. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Верхнеиткулово (926 чел.) |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 31 | 43/35 | 112 |
| Административное здание | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 133 | 320/123 | 240 |
| Библиотека (аренда помещ. в здании СДК) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 5,5-7 4,6-5,5 | 14 − | 200 |
| Спотрзал | м2 пл. пола | 80 | 74 | При школе | 100 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 300 | 278 | 300 | 108 |
| Магазины смеш.торг. | м2 торг. пл. | 300 | 278 | 54 | 19 |
| Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| СВА | Пос.в смену | 20 | 38 | 150 | 395 |
| Аптека | м2 торг. пл. | 14 | 13 | 16 | 123 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,22 | 4,89 | 2223 |
| Культовое здание | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| д. Уразбаево (623 чел.) |
| Нач. образоват. учреждения | учащ. | 144 | 90 | 130/59 | 144 |
| Спотрзал | м2 пл. пола | 80 | 23 | При школе | 100 |
| Магазины смеш.торг. | м2 торг. пл. | 300 | 187 | 60 | 30 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,15 | 2,87 | 1913 |
| д. Азнаево (289 чел.) |
| Магазин | м2 торг. пл. | 300 | 87 | 20 | 23 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Нач. образоват. учреждение | мест | 144 | 42 | закрыто | 0 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,07 | 3,65 | 5214 |
| Культовое здание | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| д. Асиялан (41 чел.) |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,01 | 0,31 | 3100 |
| д. Татьяновка (9 чел.) |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,002 | 0,88 | 44000 |
| д. Авангард (6 чел.) |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,001 | 0,43 | 43000 |

Потребность наличного населения Иткуловского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

таблица №3

| № п/п | Наименование предприятия | Отрасль | Численн. работаю-щих, чел. | Вид выпускаемой продукции | Площ. торгов. зала, м2 | Адрес расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ЧП «Халиков» | торговля | 1 | смешанный | 18 | с. Верхнеиткулово, ул. Мира, 17 |
| 2. | Магазин «Радуга» | торговля | 1 | смешанный | 20,0 | д. Азнаево, ул. Гиниятуллина, д.19а |
| 3. | Магазин «Гульнара» | торговля | 1 | продуктовый | 7,0 | д. Азнаево, ул. Гиниятуллина, д.72 |
| 4. | Магазин «Алмаз» | торговля | 2 | смешанный | 30,0 | с. Верхнеиткулово, ул. 1 Мая, 51 |
| 5. | Магазин «Нур» | торговля | 1 | смешанный | 9,0 | с. Верхнеиткулово, ул. Центральная д.55 |
| 6. | Павильон «Родник» | торговля | 1 | смешанный | 42 | д. Уразбаево, ул. Победы, д. 11 |
| 7. | Магазин «Селеук» | торговля | 1 | смешанный | 18,0 | д. Уразбаево, ул. Победы, д. 22а |

1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка

Все объекты производственного и коммунально-складского назначения в населённых пунктах сельского совета расположены на бывших территориях и площадках, в зданиях и сооружениях колхоза «КызылУрал».

В Иткуловском сельсовете действующие на сегодняшний день производства − это находящиеся в частной собственности пилорама, расположенная юго-западнее общественного центра села Верхнеиткулово, имеет СЗЗ 100 м и обжиг угля ООО "Экобашлес" (г.Салават), которая размещается в западной части села на территории гаража бывшего МТМ в 300 м от жилой застройки, при СЗЗ 1000 м.

Все другие предприятия на сегодняшний день закрыты или ликвидированы. Население старшего возраста живёт за счёт личного подсобного хозяйства. Молодые люди в основном работают вахтовым методом на севере на нефтяных и газовых месторождениях.

Расположение предприятий на территории сельского поселения представлена на чертеже «Карта зонирования территории с планируемыми границами функциональных зон с выделением I очереди строительства. Карта планируемой границы населенного пункта. Карта границ земельных участков для размещения объектов капитального строительства».

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

− обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

− создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

− организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

таблица №4

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огород-ные участки; - Склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - Пожарные депо; - Бани, прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Мотели; Гаражи; - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Автозаправочные станции; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, нефтегазопроводы, ЛЭП, электроподстанции; - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - Сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

1.3. Особо охраняемы природные территории и территории недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан

Согласно справке Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Минкультуры РБ от 13.10.2011г. № 11-07-19/584 в составе реестра недвижимых памятников культурного наследия на территории сельского поселения расположен один выявленный памятник археологии (см. таблицу № 5).

Объекты культурного наследия на территории сельского поселения

таблица №5

| N п/п | Наимено-вание памятника | Местоположение памятника | Дати-ровка | Современное использование, для памятника археол.–источник | Вид памят-ника | Приня-тие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выявленные памятники истории и архитектуры |
| 1 | Азнаев-ское селище | В 0,2 км к С от д. Аз-наево, в 0,3 км к З от дер. Ходжиново, на низкой первой надпой-менной террасе правого берега р. Шида | Позднее средневе-ковье | Архив НПЦ МК РБ |  | В |

Согласно Закону республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» от 07.11.2005 г. №224-3 подлежат государственной охране.

Согласно "РЕЕСТРУ особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан" на территории Иткуловского сельсовета расположены 3 памятника природы: Хазинская пещера и источник Берхомут, пещера Елысан и ее окрестности, пещера Олимпия и ее окрестности.

1. Хазинская пещера и источник Берхомут -  геологический (геоморфологический) памятник природы. Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. №465 «Об охране памятников природы Башкирской АССР» площадью 100 га.

Землепользователи: ГУ «Макаровское лесничество» (пещера). Сельское поселение д. Хазиново (источник). Расположен в 1,5 к юго-востоку от д. Хазиново. Селеукское участковое лесничество. Пещера Хазинская (Тирмянташ) находится в г. Тирмянтау на высоте 120 от уровня р. Ишора (Хажиновская Шида) на ее правому берегу. Входное отверстие пещеры представляет собой узкий лаз шириной 1,5 м и высотой 1 м. Пещера – трехэтажная, длина пещеры – около 120 м, площадь – 373 м2, объем – 525 м3, глубина – 2 м, амплитуда – 6 м.

В глубине пещеры обнаружены кости медведя и дикой лошади. Имеются натечные образования и кальцитовые плотины (гуры). Вокруг пещеры распространены смешанные широколиственные леса. У южной окраины д. Хазиново находится крупный карстовый родник – Берхомут с дебитом до 1,39 м3/с. Вода – гидрокарбонатная кальциевая с минерализацией 100-250 мг/л. Источник с 1973 г. каптирован и вода подается в г. Стерлитамак. Пещеру и источник впервые посетил и описал в XVIII веке академик И.И. Лепехин. Памятник природы имеет научное, историческое и практическое значение.

2. Пещера Еласын и ее окрестности − комплексный (ботанико-геоморфологический) памятник природы. Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. №212 «Об охране дикорастущих растений на территории Башкирской АССР» площадью 100га.

Землепользователь: ГУ «Макаровское лесничество». Расположен в 1 км к юго-востоку от д. Хазиново. Селеукское участковое лесничество. Пещера Еласын (или Соколиная) расположена в г. Ласинтау по левому берегу р. Ишора. Сформировалась в среднекаменноугольных известняках. Вход в пещеру – в виде большой арки – начинается с провальной ямы около 30 м в диаметре, имеет длину 487 м, площадь – 1025 м2, объем – 5287 м3, глубину – 17 м. Пещера богато украшена разнообразными натечными образованиями, уникальна также тем, что она «холодная», все лето в ней на полу местами сохраняются лед и снежники, встречаются крупные ледяные сталактиты и сталагмиты. Пещеру окружают смешанные широколиственные леса с преобладанием липы, клена и ильма, типичные для западного макросклона Южного Урала. На скалах встречается редкий папоротник – пузырник ломкий. Памятник природы имеет научное, познавательное и рекреационное значение.

3. Пещера Олимпия и ее окрестности − комплексный (ботанико-геоморфологический) памятник природы. Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 26 декабря 1985 г. №212 «Об охране дикорастущих растений на территории Башкирской АССР» площадью 100 га.

Землепользователь: ГУ «Макаровское лесничество». Расположен в 5 км к юго-востоку от д. Хазиново. Селеукское участковое лесничество, кв. 6 (выд. 10, 23, 25-28). Пещера расположена в выд. 23.

Одна из глубочайших пещер Южного Урала, третья по глубине после Кутукских пещер. Она расположена на западном макросклоне Южного Урала, на восточном склоне г. Будалашбаш в верховьях р. Хажиновская Шида. Сформировалась в известняках визейсого яруса карбона. Вход – в виде колодца диаметром около 0,5 м. Длина пещеры – 1380 м, площадь – 10,3 тыс. м2, объем – 106,6 тыс. м3, глубина – 122 м, амплитуда – 101 м, температура летом – +60С. Пещера представляет собой систему коридоров с высокими, до 40-50 м высоты, потолками, имеются колодцы и подземный ручей, в весеннее время встречаются ледяные сталактиты и сталагмиты. В окрестностях пещеры распространены типичные для западного макросклона Южного Урала широколиственные леса, в которых преобладает липа. Памятник природы имеет научное, познавательное и рекреационное значение.

1.4. Транспорт и дороги

Основной транспортной магистралью, проходящей по территории Иткуловского сельского Совета, является автомобильная дорога межрайонного значения Ишимбай - Уразбаево. Автомобильная дорога относится к IV категории с усовершенствованным покрытием протяженностью 10 км в границах сельского Совета. Связь с Уфой осуществляется напрямую с выездом на автомагистраль Уфа-Оренбург.

Ближайшая железнодорожная станция – Салават, находится на железнодорожной линии Оренбург − Уфа.

Внутрихозяйственные связи осуществляются по дорогам IV−V категорий с твёрдым и усовершенствованным покрытием.

Основной вид транспорта в сельсовете – автомобильный. Движение маршрутных автобусов осуществляется автобусами ГУП «Башавтотранс». Для перевозки пассажиров по междугородним и пригородным маршрутам в Ишимбайском районе работает Ишимбайская  колонна Ишимбайского и Стерлитамакского АТП филиал ГУП «Башавтотранс».

Перечень автомобильных дорог муниципального значения

таблица №6

| № п/п | Наименование основных автомобильных дорог | Катего-рия дороги | Протяж. в пределах сельсовета км. | В т. ч. по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальто-бетон | гравий | грунт |
| 1 | Ишимбай ‒ Уразбаево | IV | 10 | 10 | - | - |
| 2 | Верхнеиткулово ‒ Азнаево | IV | 3,2 | 3,2 | - | - |
| 3 | Татьяновка ‒ а/д Ишимбай-Уразбаево | V | 4 | - | 4 | - |
| 4 | Уразбаево ‒ Асиялан | V | 13,9 | - | - | 10 |
| 5 | Осиповка ‒ Авангард | V | 1,3 | - | - | 1,3 |

Показатели существующей улично-дорожной сети

в границах населенных пунктов

таблица №7

| Наименование | Протяженость, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с. Верхнеиткулово | 11,6 | 24,04 |
| д. Уразбаево | 9,5 | 20,5 |
| д. Азнаево | 4,9 | 10,5 |
| д. Асиялан | 2,5 | 5,9 |
| д. Татьяновка | 2,5 | 7,0 |
| д. Авангард | 0,8 | 3,2 |
| хут. Подлесный | 0,9 | 2,5 |

1.5. Земли специального назначения

1.5.1. Кладбища

Нормативная потребность населения населённых пунктов в кладбищах на расчётный срок меньше обеспеченности на сегодняшний день, поэтому увеличение территорий кладбищ проектом не предусматривается.

таблица №8

| № | Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кладбище | с.Верхнеиткулово | Ю-З в н.п. | 4,89 | нет данных |
| 2 | Кладбище | д. Уразбаево | Ю в н.п. | 2,87 | нет данных |
| 3 | Кладбище | д. Азнаево | 0,2 км С-В | 1,32 | нет данных |
| 4 | Кладбище | д. Асиялан | 0,3 км С | 0,31 | нет данных |
| 5 | Кладбище | д. Татьяновка | 0,2 км С-В | 0,88 | нет данных |
| 6 | Кладбище | д. Авангард | 0,1 км С-З | 0,43 | нет данных |
| Всего: |  | 10,7 |  |

Все существующие кладбища благоустроены в соответствии с нормативными требованиями:

1. Территории ограждены.

2. Организованы подъездные пути.

3. Наличие автостоянок.

4. Предусмотрены помещения для хранения инвентаря.

5. Наличие мусоросборников.

1.5.2. Свалки твёрдых бытовых отходов

Согласно справке администрации Иткуловского сельского совета, существующие свалки ТБО на сегодняшний день подлежат рекультивации с целью организации на их месте мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций с последующим вывозом на районный полигон ТБО, расположенный южнее г. Ишимбай. Справка о местах расположения свалок ТБО на территории сельского совета не представлена.

таблица №9

| № | Наименование насел. пункта | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Верхнеиткулово | В | 0,1 | нет данных | нет данных |
| 2 | д. Уразбаево | С | 0,4 | - | - |

1.5.3. Скотомогильники

На территории сельского поселения Иткуловский сельсовет располагается одна биометрическая яма в 1,5 км от северной границы села Верхнеиткулово.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты II класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 500 метров.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

1.6. Планировочные ограничения градостроительного развития

территории

1.6.1. Ограничения по природным факторам

Природоохранные территории

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранная зона устанавливается в соответствии со ст. 6 и 65 Водного кодекса РФ  № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (действует с 01.01.2007г.).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населённых пунктов ширина водоохранной зоны водных объектов и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока протяжённостью:

- до 10 км − в размере 50 м;

- 10 − 50 км − в размере 100 м;

- от 50 и более − в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной

зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера с акваторией менее 0,5 км2, равна 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод (родников и гейзеров) не определяется.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с выше перечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

таблица №10

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Селеук | 93 | 200 | 50 | 20 |
| р.Хажиновская Шида | 24 | 100 | 40 | 20 |
| р. Ишары | 12 | 100 | 30 | 20 |
| р. Урюк | 827 | 200 | 50 | 20 |
| р. Камбряк | 15 | 100 | 50 | 20 |
| р. Ямаш | 22 | 100 | 40 | 20 |
| р. Улуелга | 12 | 100 | 40 | 20 |
| р. Ергаза | 17 | 100 | 40 | 20 |
| р. Тайрук | 36 | 100 | 40 | 20 |
| р. Камбряк | 13 | 100 | 40 | 20 |
| р. Берхамут | 5 | 50 | 50 | 5 |
| р. Аккуянтамак | 6,7 | 50 | 50 | 5 |
| р. Казанка | 5 | 50 | 50 | 5 |
| руч. Таулыбуляк | 6 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Сикземзя | 3 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Кашеля | 3 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Суккундузлы | 2 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Бултаюрт | 1,2 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Маръяелга | 1,3 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Ульган | 4 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Сергеевский | 5,2 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Алдаир | 2,4 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Олдар | 2,3 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Алаканы | 6,1 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Думклай | 1,3 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Зиклаир | 4,6 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Кызырташ | 1,2 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Исяшелга | 2,6 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Маръяелга | 1,3 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Бартаюрт | 1,2 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Усташ | 2 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Калгаинарово | 4 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Тукмак | 4,4 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Силекле | 5 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Аркаелга | 2,8 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Базелга | 2,3 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Игенелга | 5,3 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Каранка | 5 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Караталка | 3,8 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Кагылсан | 1,4 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Сатра | 0,5 | -//- | -//- | -//- |
| руч. Базъелга | 1,9 | -//- | -//- | -//- |

Леса I группы − запретные полосы лесов вдоль рек, полезащитные леса и леса вдоль автомобильных дорог.

1.6.2. Земли рекреационного назначения

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, пригородные зеленые зоны, леса при наличии памятников природы и лечебных ресурсов, охраняемые природные ландшафты, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы.

Таких земель рекреационного назначения на проектируемой территории нет.

На землях пригородных зеленых зон запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигие-нических и рекреационных функций.

1.6.3. Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные  кабельные линии электропередачи. Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», охранные зоны линий электропередач − это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10 м − для ВЛ до 20 кВ, 15 м − для ВЛ 35 кВ, 20 м − для ВЛ 110 кВ, 300 м − ПС (35/10 кВ).

1.6.4. Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. №578.

1.6.5. Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

По территории проектирования проходит газопровод высокого давления 12 атм., обеспечивающий с. Верхнеиткулово, д. Уразбаево, д. Азнаево природным газом. Охранная зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 10 м. В пределах охранной зоны запрещается производить строительство сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы. Санитарно-защитная зона составляет по 75 м в обе стороны.

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов. Экологическая оценка

2.1. Природно-ресурсный потенциал.

2.1.1. Климат.

Характеристика проектируемой территории сельского поселения Иткуловский сельсовет приводится по данным метеостанции Стерлитамак, Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Сельское поселение Иткуловский сельсовет располагается в природно-клима-тической зоне Сакмаро-Бельской равнины. Климат наиболее умеренный и влажный.

Климатические параметры холодного периода года

Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С

обеспеченностью 0,98							                      − 42

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С

обеспеченностью 0,98							                      − 38

Средняя месячная относительная влажность воздуха

наиболее холодного месяца, %					                         81

Количество осадков, мм за ноябрь-март				                       165

Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных месяца                    4,8

Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз в 10 лет                     99

раз в 50 лет	                          139

Климатические параметры теплого периода

Барометрическое давление						                        969,3

Температура воздуха обеспеченностью 0,98				               27,0

Средняя максимальная температура воздуха наиболее

теплого месяца, 0С							                         26,4

Средняя относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %  67

Количество осадков за апрель-октябрь, мм			                          345

Суточный максимум осадков, мм					                          52

Средняя продолжительность охладительного периода, мм                              40

Средняя температура охладительного периода, 0С		                         18,7

Преобладающее направление ветра за июнь-август, м/с	                   южное

Среднее число дней с росой за год				                                     81

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоб-лачном небе составляет 5975 МДж/м² за год.

Высота снежного покрова в середине зимы − 20-30 см, а в конце − 30-40 см.

Абсолютный минимум температуры воздуха достигал -47,6С в 1943г.

Абсолютный максимум температуры воздуха достигал 40,5 С в 1952г.

Опасные погодные явления:

Туманы. Среднегодовое число дней с туманом около 28, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

Грозы. Дней с грозами среднегодовое число  около 27.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства проектируемая территория относится к климатическому подрайону IB.

Расчетная температура для проектирования отопления − 38ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,98).

Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) − 208 дней.

Направление ветра определяется той точкой горизонта, откуда ветер дует, скорость ветра дается в м/с.

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

таблица №11

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,5 |

Среднемесячная скорость ветра изменяется от 1,9 м/с в июле и в августе, до 3,1 м/с - в январе. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с.

Преобладающим направлением ветра является южное направление, кроме летнего сезона, для которого преобладающими направлениями являются как южное, так и северное направления.

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 7 м/с.

Повторяемость направлений ветра и штиля, %

таблица №12

| Сезон | Румбы | Штиль |
| --- | --- | --- |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз |  |
| Зима (12,1,2) | 9 | 4 | 2 | 4 | 53 | 18 | 5 | 5 | 26 |
| Весна (3,4,5) | 15 | 9 | 5 | 5 | 30 | 16 | 10 | 10 | 23 |
| Лето (6,7,8) | 20 | 15 | 6 | 7 | 20 | 10 | 11 | 11 | 29 |
| Осень (9,10,11) | 12 | 7 | 3 | 5 | 35 | 18 | 11 | 9 | 25 |
| Год | 14 | 9 | 4 | 5 | 35 | 15 | 9 | 9 | 26 |

Примечание. Данные таблицы представляют собой повторяемость направле-ний ветра, вычисленную в процентах от числа случаев ветров всех направлений, а повторяемость штиля – в процентах от общего числа наблюдений, т.е. суммы чис-ла случаев ветров всех направлений и числа случаев штиля.

2.1.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф

Ишимбайский район расположен в пределах Сакмаро-Бельской равнины. По условиям рельефа Ишимбайский район разделяется на два морфологического района: западное предгорье Южного Урала, пойма и пойменные терассы.

Абсолютные отметки проектируемой территории сельсовета изменяются в пределах от 200 м ближе к устью р. Торгаска на р. Тор на юго-западе и до 558 м на вершине горы Лысая в северо-восточной части.

В геологическом строении территории Ишимбайского района принимают участие коренные породы пермского и неогенового возраста и четвертичные отложения, повсеместно перекрывающие их слоем мощностью от 2-х до 10-20 м, редко 30 м.

Водосодержащими породами являются разнозернистые пески и гравийно-галечные отложения мощностью от 2-5 до 20-30 м.

Водоносный горизонт верхнепермских отложений приурочен к прослоям песчаников, конгломератов, реже известняков и мергелей заключенным в толще пород уфимского яруса. Мощность водосодержащих прослоев колеблется от 0,5 до 5-30 м, глубина залегания чаще всего составляет 20-40 м.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, с минерализацией 0,3-0,5 г/л, с глубиной, величина минерализации увеличивается до 2-3,5 г/л.

Вследствие слабой водообильности водоносный горизонт верхнепермских уфимских отложений не представляют практического интереса для целей водоснабжения.

2.1.3. Гидрография

Гидрографическая сеть представлена рекой Сулуек, которая пересекает территорию сельского поселения с востока на запад и впадает в реку Белую, а также системой множества её притоков, представляющих собой речки, имеющие характер ручьев с незначительным водным дебитом, протяженностью менее 50 и менее 10 км. Между деревнями Уразбаево и Верхнеиткулово река Селеук протекает по кромке леса Бурсук. По берегам Селеука распространён занесённый в Красную книгу" эндемик Южного Урала полукустарник.

На территории сельского поселения имеются два пруда:

- «Татьяновский» пруд д. Татьяновка

- пруд д.Уразбаево

Весеннее половодье начинается в начале апреля. Наивысшие уровни наступа-ют в конце апреля, иногда в начале мая и удерживаются от нескольких дней до 2-3 суток.

Зимняя межень более устойчивая и более продолжительная с постепенным снижением уровней к концу марта  -  началу апреля.

Основное питание рек снеговое. В период весеннего половодья проходит до 60% годового объема стока, в летний период  - 25% и в зимний  - 15%.

По химическому составу воды рек относятся к гидрокарбонатному классу с преобладанием ионов НСО3, в течение всего года. Минерализация изменяется от 170 мг/л в период весеннего половодья до 700 мг/л в меженный период.

Жесткость воды весной 2,0 – 2,5 мг-экв/л летом и зимой 5-8 мг-экв./л.

В населённых пунктах сельского поселения Иткуловский сельсовет затапливаемых зон нет.

2.1.4. Растительность. Почвы

Растительность

Растительность района характеризуется чередующимися степными, ковыльно-разнотравными  и кустарниковыми ассоциациями, которые занимают крутые склоны увалов, оврагов и балок. Территория района богата дикорастущими лекарственными растениями, их насчитывается более 200 видов.

Лесные ресурсы

Хотя административный центр Ишимбайского района находится в речной долине, большая часть территории района относится к горно-таежной зоне. Лесом занято 252,6 тыс. га (63,1 % территории района). Преобладают береза, липа, дуб, осина. Небольшие лесные массивы: Ахмеровский, Бурсук и др.

Структура лесов: хвойных − 4,0%, твёрдолиственных − 19,7%, мягколиственных − 76,3%.

Ишимбайский район относится к Макаровскому лесничеству.

(В структуру Макаровского лесничества входят Урнякское, Шихановское, Макаровское, Кулгунинское, Селеуксеое, Ишимбайское, Ишимбайское сельское, Верхоторское и Кузяновское участковые лесничества. Иткуловского участкового лесничества нет.)

Ведение лесного хозяйства в районе осуществляют 2 предприятия: ГБУ РБ    «Макаровское лесничество», осуществляющее государственный лесной контроль и надзор, предоставление в пределах земель Макаровского лесничества лесных участков в постоянное пользование, в аренду,  а также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений; ГУП РБ «Ишимбайский лес» осуществляющее  деятельность по выполнению всех видов работ по лесному хозяйству: лесовосстановлению,  лесоразведению, лесозащите, тушению пожаров.

Общая площадь Иткуловского участкового лесничества составляет 548890 га. Это леса, расположенные в водоохранных зонах; защитные полосы лесов, расположенные вдоль автомобильных дорог общего пользования; леса, расположенные в лесостепных зонах, горах.

Ежегодная расчетная лесосека по всем видам рубок по ГБУ РБ «Макаровскому лесничеству» составляет 445,3 тыс.м3. Освоение составляет 9,9%.

Из-за недоиспользования расчетной лесосеки продолжается накопление спелых и перестойных лиственных пород, что может привести к экономическим и экологическим проблемам. Причинами неудовлетворительного освоения лесосечного фонда являются: отсутствие крупных предприятий лесозаготовителей.

Основные проблемы − отсутствие инвестиций в данную отрасль;  отсутствие лесовозных дорог по этой причины большое количество лесных массивов в горно  –  лесной зоне остаются не освоенными; накопилось большое количество низкокачественной спелой и перестойной лиственной древесины из-за отсутствия мощностей по переработке низкокачественного сырья;  моральный и физический износ существующего лесопильного оборудования, лесозаготовительной техники и лесовозного транспорта; молодые специалисты неохотно идут работать в лесную отрасль из за нерешенности многих социальных проблем (низкая заработная плата, необеспеченность жильем, отсутствие перспективы  лесных  поселков и т. д.).

Наметилась тенденция по увеличению объема древесины, реализуемой через аукционы по продаже лесонасаждений предприятиям, организациям республики.

Леса, расположенные на землях лесного фонда Макаровского лесничества, подразделяются на защитные и эксплуатационные леса. Категории защитных лесов определены в соответствии со ст. 10 и 102 Лесного кодекса РФ в соответствии со статьёй 8 Федерального Закона «О введение в действие Лесного кодекса РФ № 201-ФЗ от 04.12.2006 г.и приказом Федерального агентства лесного хозяйства № 237 от 26.августа 2008 г. «Об утверждении Временных указаний по отнесению лесов к ценным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам».

Общая площадь защитных лесов  составляет 32 196 га.

Площадь эксплуатационных лесов 257 094 га.

Резервные леса в лесничестве не выделены.

Густая гидрографическая сеть определяет хорошую дренированность почв, в связи с чем заболоченность на территории лесничества  отсутствует за исключением отдельных понижений в поймах рек.

Почвы

Восточная часть территории района относится к западным передовым хребтам Башкирского (Южного) Урала с абсолютной высотой до 845 м, увлажненным климатом, покрытым широколиственными и березово-осиновыми лесами. Западная и юго-западная часть района находится на Прибельской увалисто-волнистой равнине с незначительно засушливым климатом и лесостепным ландшафтом.

Почвы серые, темно-серые лесные и выщелоченные черноземы.

Почвенный покров  территории района представлен типичными для лесостепи видами почв:

Пойма  -  представлена аллювиально-луговыми почвами,

Надпойменная терраса  -  выщелоченными черноземами, сменяющимися при переходе в пойму лугово-болотными и лугово-черноземными почвами, близкими по своим свойствам к выщелоченным черноземам. Эти последние отличаются высоким плодородием и благоприятными водно-физическими свойствами.

В целом почвенно-климатические условия для зеленого строительства относительно благоприятны. Недостаток влаги во время засух требует дополнительного  искусственного орошения.

Лугово-болотные травы требуют мероприятий по осушению, нейтрализации кислой среды, внесению органо-минеральных удобрений, после чего они будут пригодны под культуру зеленых насаждений.

Полезные ископаемые

Справки о наличии полезных ископаемых на территории Иткуловского сельского поселения не представлены.

Глава III. Проектное решение

3.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочная организация проектируемой территории выполнена на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием сложившейся планировочной структуры исходя из конкретных природных, градостроительных, санитарно-гигиенических и экологических условий, отводов новых земель под жилую застройку, а также с учетом перспектив развития, определенных проектом территориального планирования МР Ишимбайский район.

Планировочное решение проектируемых населенных пунктов максимально адаптировано к тектонике рельефа, направлениям основных существующих и проектируемых функциональных и транспортных связей, условиям и характеру размещения мест приложения труда в структуре села и сельского поселения в целом.

Генпланы населенных пунктов сельского поселения выполнены с учетом Акта выбора земельного участка под развитие с. Верхнеиткулово, д. Уразбаево и д. Азнаево от 07.07.2012 г. комиссии администрации Ишимбайского района, согласно распоряжению №173р от 30.06.2011 г., исходных данных по существующей застройке населённых пунктов сельского поселения и предложений администрации сельского совета и ОАиГ администрации района.

Село Верхнеиткулово

Развитие села Верхнеиткулово планируется в северо-западном направлении, вдоль трассы Ишимбай - Уразбаево с южной стороны, на землях сельскохозяйственного назначения (пашня), а также на незначительном участке в границе населенного пункта, с дальнейшим упорядочением сложившейся застройки, благоустройством и инженерным обеспечением.

Деревня Уразбаево

В селе происходит небольшой рост численности населения за счёт механического притока горожан, приобретающих участки для дачного строительства. Развитие села планируется в  северо-восточном направлении за границей населенного пункта, вдоль трассы автодороги Ишимбай - Уразбаево, с ее восточной стороны. Там же предусматривается создание общественного подцентра для новой селитебной территории, а также благоустройство и инженерное обеспечение сложившейся застройки.

Деревня Азнаево

Согласно Акту выбора земельного участка под развитие хутора от 07.07.2012 г. комиссии администрации Ишимбайского района, распоряжению №173р от 30.06.2011 г., жилищное развитие деревни планируется на северо-запад на новой территории на 27 га сенокосов суходольных улучшенных из земель фонда перераспределения района.

Генплан предусматривает дальнейшее упорядочение сложившейся застройки и размещение нормативных объектов обслуживания населения, благоустройство территории и инженерное обеспечение старой и новой застройки.

Расширение территорий населенных пунктов Асиялан, Татьяновка. Авангард и Подлесный − из-за отсутствия роста численности населения − проектом не предусматривается.

3.2. Социально-экономическое развитие территории

Высокий уровень территориального развития определяется принадлежностью к основным осям развития республики, которые формируют пространственно-экономический каркас региона, особенностями пространственно-территориального размещения производительных сил республики, степенью развитости внутриреспубликанских и внешних связей.

Направления осей развития диктуются расположением основных транспортных коридоров, образованных на внешних связях и транзитных перевозках, а также размещением основных экономических центров республики, которые демонстрируют тяготение к осям развития. В пределах оси «север-юг» размещены Оренбург-Кумертау-Мелеузский, Салават-Ишимбай-Стерлитамакский, Янаул-Нефтекамск-Агидельские промузлы, на оси «запад-восток» − Туймазы-Октябрьский-Белебеевский и Уфимский центры развития, а также Аша-Миасс-Златоустовский в Челябинской области.

Перечисленные выше районы концентрируют в своих пределах основные людские, производственные и финансовые ресурсы республики. Лежащие за пределами осей развития территории остаются поставщиками рабочей силы, зонами обеспечения промышленных центров сельхозпродукцией и лесом, местами рекреаций. База развития этих районов предельно сужена по отношению к более успеш-ным территориям.

Исключение отстающих восточных территорий из системы развития произошло в силу их расположения вне системы основных транспортных коммуникаций и экономических связей, поэтому следует улучшать транспортно-коммуникационную систему депрессивных районов. Планомерное изменение условий пространственно-функциональных связей способно придать ускорение развитию центральных территорий района с застойными тенденциями развития. Приграничные восточные Белорецкий и Бурзянский близки к Ишимбайскому по расположению и характеру развития и взаимные экономические связи здесь не играют серьёзной роли.

Дальнейшее развитие Ишимбайского района представляется в виде планомерной эволюции тех территорий, которые уже в настоящее время определяют народно-хозяйственный комплекс района и образуют его систему расселения. Ишимбайский район должен сохранить свое значение в качестве зоны высокотоварного сельскохозяйственного производства и развитого комплекса переработки сельхозпродукции.

Усилится туристско-рекреационная роль района и получит дополнительные возможности его транспортно-дорожный комплекс. Некоторые производственные и транспортные связи приобретут межобластной и межрайонный характер, к чему уже сейчас имеются предпосылки.

Развитие транспортной системы является первым и необходимым условием экономического развития района. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности и хозяйствования. Устойчивое развитие транспортной системы обеспечивает свободное перемещение товаров и услуг и улучшает условия и уровень жизни населения.

Транспортный каркас Ишимбайского района образован пересечением автомобильных дорог республиканского, межрайонного и районного значения с примыканием к ним сети дорог местного значения. Основу каркаса образует транспортный коридор Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск, который рассекает территорию в широтном направлении. В дополнении имеются дороги межрайонного значения: Ишимбай - Красноусольский – широтно-меридионального направ-ления; Ишимбай-Воскресенское-Мелеуз − меридионального направления.

В условиях Ишимбайского района очевидна лидирующая роль районного центра. В пределах западной зоны прогнозируется основное социально-экономическое развитие, которое должно обеспечить хозяйственный подъем всего района. Это, прежде всего, город Ишимбай, а также группа населенных пунктов вокруг Ишимбая, где предусмотрено развитие перерабатывающей промышленности, транспорта и услуг. На перспективу следует прогнозировать продолжение процессов концентрации населения в данной зоне, ускоренное развитие торговых, сервисных, образовательных и других функций. Данная территория находится в зоне наибольшего благоприятствования для инвестиционного процесса.

Вне указанной территории можно выделить несколько обособленных подцентров, таких как села Петровское, Новоаптиково, назначение которых служить центрами развития второго порядка относительно зоны райцентра. Они имеют хорошую транспортную связь с населенными пунктами центральной зоны. В этих населенных пунктах намечается относительно широкий спектр социальных услуг и развитие мест приложения труда. Это должно способствовать более равномерному развитию территории района и снимать возможное давление избыточных ресурсов на центральную зону района.

Направления развития отраслей экономики сельского поселения:

- развитие агропромышленного комплекса − растениеводство, животноводство, сельхозпродукции;

- лесное хозяйство;

- развитие малого предпринимательства;

- деревообработка, производство деревянных конструкций, изделий и мебели, жилых домов, переработка отходов деревообработки;

- прочие виды хозяйственной деятельности;

- культурно-бытовое и социальное обслуживание населения;

- жилищное строительство;

- развитие рекреационно-оздоровительного комплекса.

Администрацией сельского поселения представлены сведения о количестве жителей в населённых пунктах Иткуловского сельсовета на 01.01.2014 год − за основу расчётов взята численность населения 1898 чел.

Плотность населения района (1898 чел : 650,08 км2 = 2,92 чел/км2) в 9,76 раза ниже, чем в среднем по республике (28,5 чел/км2).

Показатели рождаемости, смертности на 1000 чел. населения не представлены. Преодоление депопуляции, восстановление механизма воспроизводства населения – наиболее сложная задача из всего комплекса проблем проектируемой территории. Градостроительная политика ближайшего будущего должна основываться на идее сбалансированного развития территорий республики, что предполагает поиск ресурсов для развития депрессивных районов.

Последним СТП Ишимбайского района (ЗАО ПИ БГП, г. Уфа, 2011-13 гг.) и техническим заданием не предусматривается размещение новых градообразующих производств на территории сельского поселения, население будет продолжать расти за счёт собственных ресурсов − естественного и механического прироста.

3.2.1. Демографическая ситуация

Администрацией муниципального района Ишимбайского район и сельского поселения представлены сведения о количестве жителей в населённых пунктах сельского поселения Иткуловский сельсовет за 2007-2014 годы.

Численность населения населённых пунктов сельского поселения

Таблица  №13

| № п/п | Населённый пункт | Численность населения | Общее количество семей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Верхнеиткулово | 926 | 304 |
| 2 | д. Уразбаево | 623 | 200 |
| 3 | д. Азнаево | 289 | 101 |
| 4 | д. Асиялан | 41 | 20 |
| 5 | д. Татьяновка | 9 | 6 |
| 6 | д. Авангард | 6 | 3 |
| 7 | хут. Подлесный | 4 | 3 |
| Всего по хозяйству: | 1898 | 637 |

Средний размер семьи равен:   1898 : 637= 2,97 чел.

Динамика численности населения

Таблица №14

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост/убыль (+или−) | Механический прирост/убыль (+или−) |
| --- | --- | --- | --- |
| 200... | 2112 | Нет данных | Нет данных |
| 2008 | 2127 | Нет данных | Нет данных |
| 2009 | 2107 | Нет данных | Нет данных |
| 2010 | 2078 | Нет данных | Нет данных |
| 2011 | 2068 | Нет данных | Нет данных |
| 2012 | 2058 | Нет данных | Нет данных |
| 2013 | 1984 | Нет данных | Нет данных |
| 2014 | 1898 | Нет данных | Нет данных |

По таблицам видно, что демографическая ситуация в сельском поселении Иткуловский  сельсовет весьма неблагоприятная. За период с 2007-2014 год население сельского поселения уменьшилось на 214 человек.

Возрастной состав населения

Таблица №15

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2014 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. женщин | Всего | в т.ч. женщин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0-7 лет | 206 | 112 | 194 | 100 |
| 7-15 лет | 191 | 91 | 189 | 88 |
| 15-17 лет | 52 | 24 | 47 | 26 |
| 17-55лет - женщины | 476 | 450 |
| 17-60 лет - мужчины | 622 | 617 |
| Пенсионный возраст | 388 | 247 | 401 | 253 |

В возрастной структуре населения отмечается тенденция к уменьшению удельного веса молодежи. Трудоспособная часть населения в среднем по сельсовету  составляет  34,5% − ниже среднереспубликанского показателя (по РБ – 61%).

Молодежь направляется в Уфу, другие города и в северные регионы России.

Состав населения поселения характеризуется небольшой диспропорцией в соотношении полов в пользу мужчин, показатель долевого перевеса составляет 3,4% − уезжают из деревень в города в основном девушки − на учёбу, на работу.

Половая структура населения Иткуловского сельсовета

Таблица  №16

| Всего населения | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- |
| 1898 | 981 | 917 |
| 100% | 51,7% | 48,3% |

3.3. Численность населения

Приводится расчёт количества жителей, которых можно расселить в сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенных пунктов сельского поселения Иткуловский сельсовет при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды.

3.3.1. Расчет численности населения исходя из демографической ёмкости        территории

Численность населения сельского поселения Иткуловский сельсовет на проектируемый период составила 1898 человека, при этом общее количество семей (см. таблицу №13) – 637, средний размер семьи (коэффициент семейности) равняется:

1898 : 637 = 2,97 чел.

В соответствии с утверждёнными Кабинетом Министров Республики Башкортостан ранее разработанными градостроительными документациями:

1. «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Республики Башкортостан до 2020года. Градостроительное кадастровое зонирование Республики Башкортостан». ЗАО «Ленинградский Промстройпроект», СПб, 2005г.;

2. «Внесение изменений в Схему территориального планирования Республики Башкортостан до 2020 года». ООО «Институт строительных проектов», СПб, 2009г.;

3. «Схема территориального планирования МР Ишимбайский район», ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» в 2011-2013 гг.,

4. Согласно рекомендациям ТСН Республики Башкортостан, демографическое состояние населения республики в перспективе имеет тенденцию к улучшению, коэффициент семейности по сельскому поселению Иткуловский сельсовет на I очередь строительства и на расчётный срок принимается равным 3,2.

Расчет численности населения

Таблица №17

| Показатели | с. Верхнеиткулово | д. Уразбаево | д. Азнаево | д.Асия-лан | д. Татьяновка | д.Аван-гард | хут.Под-лесный | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее население | 926 | 623 | 289 | 41 | 9 | 6 | 4 | 1898 |
| На I очередь строительства 2023 г |
| Количество новых участков | 133 | 69 | 52 | - | - | - | - | 254 |
| Население новых участков | 425 | 220 | 166 | - | - | - | - | 811 |
| С учётом существ. населения | 1351 | 843 | 455 | 41 | 9 | 6 | 4 | 2709 |
| На расчётный срок до 2033 г. |
| Количество новых участков | 74 | 68 | 64 | - | - | - | - | 206 |
| Население новых участков | 237 | 218 | 205 | - | - | - | - | 660 |
| С учётом населения I очер. и существ. населения | 1588 | 1061 | 660 | 41 | 9 | 6 | 4 | 3369 |

Площади участков приняты от 1500 м2 до 2000 м2 (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

3.4. Жилищное строительство

Суммарный жилой фонд сельского поселения общей площадью жилых помещений 37153,5 кв. м состоит из 757 малоэтажных одноквартирных жилых домов усадебного типа.

Количество дворов по населенным пунктам

Иткуловского сельсовета

Таблица  №18

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество жилых домов | Общая площадь м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Верхнеиткулово | 312 | 16881,2 |
| 2 | д. Уразбаево | 247 | 11177,9 |
| 3 | д. Азнаево | 121 | 5640,1 |
|  | д. Асиялан | 31 | 1465,6 |
|  | д. Татьяновка | 17 | 724,8 |
|  | д. Авангард | 10 | 312,3 |
|  | хут. Подлесный | 15 | 808,9 |
| Итого: | 753 | 37010,8 |

Средняя жилищная обеспеченность по сельсовету без вычета ветхого и

аварийного жилищного фонда составляет:  37153,5 : 1898  = 19,57 м2/чел.

К 2024 году жилищную обеспеченность существующего жилого фонда сельского поселения следует довести до рекомендуемых ТСН Республики Башкортостан 25,6 м2/чел.: 1898 чел. х 25,6 м2/чел. = 48588,8 м2, а домов I очередного строительства и на расчётный срок принять по 30,0 м2/чел.

Жилищная обеспеченность сельского поселения на I очередь строительства

− 2024 год составит:

48588,8 м2 + 811 чел. х 30,0 м2/чел. = 48588,8 м2 + 24330 м2 = 72918,8 м2,

где 24330  м2 – жилой фонд новых домов I очереди строительства.

Жилищная обеспеченность сельского поселения к 2034 году составит:

72918,8 м2 + 660 чел. х 30 м2/чел. = 72918,8 м2 + 19800 м2 = 92718,8 м2,

где 19800 м2  − жилой фонд новых домов периода расчётного срока строительства с 2024 по 2034 годы.

3.5. Функциональное зонирование

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Основная цель функционального зонирования − установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строи-тельной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования сельское поселение Иткуловский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделены три группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон − зоны интенсивного градостроительного освоения − выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие зоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Вторая группа – зоны сельскохозяйственного назначения территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции, расположена за границей населенных пунктов на территориях поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и водных объектов.

В составе этих земель выделены сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Третья группа – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяй-ственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми доку-ментами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых (карьеры);

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

на расчетный срок

| Ж – жилые Д – общественно-деловые П – производственные У – дороги | Р – рекреационные С − земли специального назначения С/х – сельскохозяйственного использования Ив – иные виды функциональных зон |
| --- | --- |

Таблица №19

| № п/п | Населенные пункты | Площ. терр., га сущ./пр. р. срок | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | С/х | Ив |
| 1 | Верхне-иткулово | 258,51 | 115,07 | 4,29 | 2,61 | 24,04 | 27,7 | 4,89 | 79,01 | 0,90 |
|  |  | 311,91 | 147,52 | 8,91 | 2,61 | 40,46 | 71,96 | 4,89 | 35,02 | 0,54 |
| 2 | Уразбаево | 236,21 | 90,26 | 0,52 | - | 20,55 | 28,14 | 2,87 | 93,00 | 0,87 |
|  |  | 271,71 | 111,07 | 1,77 | - | 28,01 | 50,23 | 2,87 | 78,70 | 0,06 |
| 3 | Азнаево | 106,47 | 46,24 | 0,53 | - | 10,49 | 11,89 | 1,67 | 70,76 | - |
|  |  | 133,47 | 64,36 | 1,47 | - | 17,94 | 15,36 | 1,67 | 32,67 | - |
| 4 | Асиялан | 69,71 | 14,72 | - | - | 5,9 | 17,5 | - | 31,59 | - |
| 5 | Татьяновка | 81,11 | 26,00 | - | - | 7,0 | 0,86 | - | 47,25 | - |
| 6 | Авангард | 28,65 | 5,65 | - | - | 3,2 | 0,76 | - | 19,04 | - |
| 7 | Подлесная | 37,08 | 14,61 | - | - | 2,5 | 5,45 | - | 14,52 | - |
|  | Итого | 817,8 | 312,55 | 5,34 | 2,61 | 73,68 | 92,3 | 9,43 | 320,12 | 1,77 |
|  |  | 934,64 | 383,93 | 12,15 | 2,61 | 105,01 | 162,12 | 9,43 | 258,79 | 0,6 |

Примечания 1). В таблице учтены территории размещения объектов инженерной инфраструктуры.

2). В показателях в знаменателе приведен прирост территорий на первую очередь и расчетный срок с 2014 по 2034 гг. без учета существующих территорий.

Территориальный баланс поселения по категориям земель

Таблица №20

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (на 2014г.) | Расчетный срок (до 2034г.) с учетом сущ. территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения в администр. границах | га | 65008,34 | 65008,34 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 51300,66 | 51300,66 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | га | 1815,79 | 1815,79 |
| 3 | Земель водного фонда | га | 151,64 | 151,64 |
| 4 | Земель сельскохозяйств-го назначения | га | 10875,45 | 10750,31 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 21,85 | 23,65 |
| 6 | Земель транспорта | га | 19,53 | 26,03 |
| 7 | земли населенных пунктов, в т. ч.: | га | 817,8 | 934,64 |
|  | жилых зон | га | 312,55 | 383,93 |
|  | общественно-деловых зон | га | 5,34 | 12,15 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры. | га | 76,29 | 107,62 |
|  | рекреационных зон | га | 92,3 | 162,12 |
|  | сельскохозяйственные | га | 320,12 | 258,76 |
|  | земли спец.назначения |  | 9,43 | 9,43 |
|  | иные виды земель | га | 1,27 | 0,6 |
| 8 | Земель спец. назначения | га | 2,94 | 2,94 |
| 9 | Иные виды земель в с.п. | га | 2,68 | 2,68 |

3.5.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Вся жилая зона для населенных пунктов сельского поселения – индивидуальная застройка усадебного типа с принятыми размерами приусадебных участков от 0,20 га до 0,30 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соот-ветствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2010 год, приложение 7.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жи-лищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

3.5.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Иткуловский сельсовет является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

В конце прошлого века учреждения образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытового обслуживания строились в основном в административном центре сельского поселения.

Проектом предлагается обеспечить нормативные потребности населения ос-тальных деревень на расчётный срок объектами торгово-бытового обслуживания повседневного спроса,  культурно-досуговыми учреждениями и начальными школами с детскими садами.

Общественно-деловые зоны в населенных пунктах в проекте представлены как исторически сложившимися общественными центрами, так и проектируемыми подцентрами обслуживания, располагаемыми на свободных от застройки площадках существующих кварталов, а также на территориях новых жилых образо-ваний.

В общественно-деловых зонах располагаются объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан.

Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

На территориях нового жилищного строительства предусматривается размещение учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максималь-ного приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых действующими нормами.

Предусмотренные нормами помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, бассейн и спортзал рекомендуется разместить в реконструируемых зданиях школы, помещения для библиотек и для досуга – в зданиях СДК, плоскостные спортивные сооружения – на территории спортядра при школах и в зонах рекреации.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан.

Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

На территориях нового жилищного строительства предусматривается размещение учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых действующими нормами.

Образовательные учреждения

Согласно представленным данным, в сельском поселении Иткуловском сельсовет дошкольное образовательное учреждение имеется в с. Верхнеиткулово  на 43 мест, которое фактически посещают 35 детей − включая детей, которых возят из всех деревень из-за отсутствия там детских садиков.

Общеобразовательная школа на 320 учащихся расположена в с. Верхнеиткуло-во. Начальная школа имеется в д. Уразбаево на 130 учащихся, которой фактически посещают 59 детей. В д. Азнаево начальная школа закрыта.

Генпланом по нормам численности населения предусматривается возобновление деятельности начальной школы в деревни Азнаево, которая рассчитана на 42 учащихся. Строительство детских образовательных учреждений предлагается в д. Азнаево, с. Верхнеиткулово и д. Уразбаево. Учащиеся и дети дошкольного возраста д. Татьяновка будут ездить на учёбу в общеобразовательную школу и в ДОУ в с. Верхнеиткулово, а дети д. Асиялан, д. Авангард и хут. Подлесный будут посещать СОШ и ДОУ в деревни Уразбаево. Существующая начальная школа  в д. Уразбаево вернёт свой первоначальный статус общеобразовательной.

Учреждения здравоохранения

Населённые пункты Иткуловского сельсовета расположены на расстоянии от 23 до 30 км от центральной районной больницы в г. Ишимбае. Основным учреждением здравоохранения в с. Верхнеиткулово на расчётный срок останется существующая СВА, её на расчётный срок предусматривается обеспечить 1 машиной скорой медицинской помощи. Других учреждений здравоохранения в сельском поселении, кроме аптечных киосков, по нормам численности населения не требуется.

Учреждения досуга, культуры и искусства

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу, а также предприятия и учреждения, обслуживающие населенные пункты.

Вместимость сельских домов культуры (300 мест в с. Верхнеиткулово) не обеспечивает нормативную потребность населения на I очередь строительства и на расчетный срок. Проектом предлагается  строительство СДК в с. Верхнеиткулово и в д.Уразбаево и д. Азнаево, в составе которых размещаются помещения для культурно-массовой деятельности и библиотеки.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

На первую очередь реализации генерального плана предусмотрено:

- строительство плоскостных спортивных сооружений на территориях при школах;

- строительство стадиона на новой селитебной территории в с. Верхнеиткулово.

На сегодняшний день плавательных бассейнов нет. На период реализации генплана (до 2034 г.) в необходимо строительство плавательного бассейна на территории школы в с. Верхнеиткулово.

Магазины

Обеспеченность населения сельсовета объектами торговли на расчётный срок ниже нормативной потребности. По мере освоения новых селитебных территорий, радиус обслуживания существующих объектов не будет соответствовать нормам, в связи с этим проектом предлагается разместить в существующих и  новых селитебных зонах объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования.

Предприятия общественного питания и бытового обслуживания

В связи с отсутствием на сегодняшний день предприятий общественного питания и бытового обслуживания, на I очередь и расчётный срок реализации генплана предлагается разместить кафе в с. Верхнеиткулово и в д. Уразбаево. Приёмные пункты и (индивидуальные) предприятия бытового обслуживания также будут входить в состав торгово-бытового комплексов в с. Верхнеиткулово и д. Уразбаево. и д. Азнаево. Предусматривается восстановление работы пекарни с кондитерским цехом в с. Верхнеиткулово и открытие её в д. Уразбаево.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормам, для обслуживания населения сельского поселения в с. Верхнеиткулово имеется 1 почтовое отделение (на 0,5-6,0 тыс. чел.). Требуется обеспечить кредитно-финансовыми учреждениями согласно нормам − 3 отделения банка по 0,5 тыс. чел. в с. Верхнеиткулово, а в д. Уразбево − 2 отделения банка по 0,5 тыс. чел. и 1 отделение банка в деревни Азнаево. Новые отделения связи требуются  в с. Верхнеиткулово, д. Уразбаево и в д. Азнаево.

Гостиницы

Генпланом предлагается строительство одной гостиницы на 10 мест на новой селитебной территории в с. Верхнеиткулово.

Пожарное депо

На сегодняшний день пожаротушение на территории сельсовета осуществляют пождепо на 1 автомашину в с. Верхнеиткулово, который относится к администрации сельского совета. Проектом он сохраняются.

Кладбища

Нормативная потребность населения всех населённых пунктов в кладбищах на I очередь строительства и расчётный срок меньше обеспеченности на сегодняшний день, поэтому увеличение территорий кладбищ проектом не предусматрива-ется.

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

с. Верхнеиткулово  на расчётный срок

Таблица №21

| Наименование | Единица измерения | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 1351 чел. | Рас. срок 1588 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольные организации* | мест | 33-34 | 43/35 | 46 | 54 |
| Административное здание | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общеобразоват. учреждения* | учащ. | 144 | 320/123 | 196 | 230 |
| Библиотека (аренда помещ. в здании СДК) * | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 14 − | 10/8 | 12/9,5 |
| Спортзал общего пользования* | м2 пл. пола | 60-80 | При школе | 109 | 128 |
| Помещ. для физк.-оздор.занят. * | м2 пл. пола | 80 | − | 109 | 128 |
| Помещения досуга* | м2 пл. пола | 60 | − | 82 | 96 |
| Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. * | 1 пос. место | 300 | 300 | 408 | 479 |
| Магазины смеш.торг. | м2 торг. пл. | 300 | 54 | 408 | 479 |
| Предпр. общепитания* | пос. мест | 40 | − | 54 | 64 |
| Пекарня с кондитерск. цехом | объект | 1 | 1 (закрыта) | 1 | 1 |
| Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит* | объект | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Предпр. бытобслуживания* | раб. мест | 4 | − | 5 | 6 |
| СВА** | пос. в смену | 20 | 150 | 54 | 67 |
| Аптека | м2 | 14 | 16 | 19 | 22 |
| Станция скорой помощи** | 1 автом. | 1 | − | 1 | 1 |
| Бассейн с площ. зеркала воды** | м2 | 20-25 | − | 67 | 84 |
| Отделение банка* | объект | 1 | − | 2 | 3 |
| Пожарное депо | 1 пож. авто | 0,4 | 1 | 1 | 1 |
| Кладбища | га | 0,24 | 4,89 | 0,32 | 0,38 |
| Плоскостные спортсооруж.* | га | 0,7-0,9 | − | 1,22 | 1,44 |
| Придорожная гостиница | мест | 6 | − | 8 | 10 |
| Культовое здание* | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |

* указано с учетом населения деревни Татьяновка

** указано с учетом всех населенных пунктов сельского поселения

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Уразбаево на расчётный срок

Таблица №22

| Наименование | Единица измерения | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 843 чел. | Рас. срок 1061 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольные организации* | мест | 33-34 | - | 30 | 38 |
| Общеобразоват. учреждение* | учащ. | 144 | 130/59 | 128 | 160 |
| Библиотека (аренда помещ. в здании СДК) * | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | − | 6,7/5,3 | 8,3/6,6 |
| Спортзал общего пользования* | м2 пл. пола | 60-80 | − | 71 | 89 |
| Помещ. для физк.-оздор.занят. | м2 пл. пола | 80 | − | 71 | 89 |
| Помещения досуга* | м2 пл. пола | 60 | − | 54 | 67 |
| Клубы сельских поселений* 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 пос. место | 300 | − | 268 | 334 |
| Магазины смеш.торг. | м2 торг. пл. | 300 | 54 | 268 | 334 |
| Предпр. общепитания* | пос. мест | 40 | − | 36 | 44 |
| Пекарня с кондитерск. цехом | объект | 1 | − | 1 | 1 |
| Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит* | объект | 1 | − | 1 | 1 |
| Предпр. бытобслуживания* | раб. мест | 4 | − | 4 | 4 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аптека | м2 | 14 | − | 12 | 15 |
| Отделение банка на 0,5 тыс.чел.* | объект | 1 | − | 1 | 2 |
| Кладбища | га | 0,24 | 2,87 | 0,2 | 0,25 |
| Плоскостные спортсооруж.* | га | 0,7-0,9 | − | 0,80 | 1,0 |
| Культовое здание* | объект | 1 | − | 1 | 1 |

* указано с учетом д. Асиялан, д. Авангард и хут. Подлесный

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Азнаево  на расчётный срок

Таблица №23

| Наименование | Единица измерения | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 455 чел. | Рас. срок 660 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | − | 15 | 22 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 42(закрыта) | 65 | 95 |
| Спортзал общего пользования | м2 пл. пола | 60-80 | − | 36 | 53 |
| Помещ. для физк.-оздор.занят. | м2 пл. пола | 80 | − | 36 | 53 |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | − | 27 | 40 |
| Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 пос. место | 300 | − | 136 | 198 |
| Магазины смеш.торг. | м2 торг. пл. | 300 | 20 | 136 | 198 |
| Предпр. общепитания | пос. мест | 40 | − | 18 | 26 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | − | 2 | 3 |
| Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит | объект | 1 | − | 1 | 1 |
| Отделение банка на 0,5 тыс.чел. | объект | 1 | − | 1 | 1 |
| ФАП | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аптека | м2 | 14 | − | 6,4 | 9,2 |
| Кладбища | га | 0,24 | 3,65 | 0,11 | 0,15 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | − | 0,40 | 0,60 |
| Культовое здание | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Асиялан на расчётный срок

Таблица №24

| Наименование | Единица измерения | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на Рас. срок 41 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Магазины смеш. торг. | м2 торг. пл. | 300 | − | 12,3 |
| Аптека | м2 | 14 | − | 1 |
| Кладбища | га | 0,24 | 0,31 | 0,001 |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Татьяновка на расчётный срок

Таблица №25

| Наименование | Единица измерения | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на Рас. срок 9 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Магазины смеш.торг. | м2 торг. пл. | 300 | − | 2,7 |
| Кладбища | га | 0,24 | 0,88 | 0,002 |

3.5.3. Производственное и коммунальное строительство

В структуре хозяйства основными отраслями экономики являются агропромышленный комплекс, обрабатывающие производства и предоставление услуг.

В структуре отгрузки товаров собственного производства по отраслям лидирующее место занимает производство пищевых продуктов.

Проектом предлагается сохранить существующие производства и развивать новые любых форм собственности, которые будут заняты переработкой сельхозпродукции, производством пищевых продуктов и деревообработкой с производственными цехами − изготовлением мебели, деревянных и отделочных конструкций, жилых домов, хозпостроек, заборов и бань (саун).

Большое значение в социально-экономическом развитии района имеет развитие предпринимательской деятельности. В дальнейшем прогнозируется увеличе-ние количества лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, работающих на частных предприятиях, в основном средних и малых. Все эти меро-приятия дадут положительные результаты по обеспечению занятости населения, сокращению количества безработных. Территории для малого предприниматель-ства (пекарни с кондитерскими цехами, производство столярных изделий, окон, ателье по ремонту и пошиву, парикмахерская-маникюр, юридические услуги, семейный врач, стоматолог, интернет-клубы, производственные помещения и приёмные пункты стирки белья и химчистки одежды и т.п.) также предлагается разместить в производственных и коммунальных, а также в селитебных зонах.

Проектом предлагается вынос производства по химической переработки дерева и получения древесинного угля, которая находиться в частной собственности в 1000 м юго-восточнее села Верхнеиткулово.

Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села. Основная цель – разработка комплекса градостроительных мероприятий, реализация которых должна обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий села.

За период реализации генерального плана общая площадь производственных территорий увеличиться для строительства мусороперегрузочной станции вдоль автодороги Ишимбай - Уразбаево и для производство древесного угля.

Генпланом предусматривается развитие территорий для объектов инженерной инфраструктуры.

Основу планировочной организации населенных пунктов в значительной мере определило наличие производственных зон, которые для большой части трудоспособного населения представляет сферу приложения труда и обуславливает одно из направлений трудовых связей.

Основной задачей производственной зоны, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности и размещение производственных, складских, коммунальных, объектов транспорта и сельхозтехники, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

Генпланом предусмотрено:

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

- резервирование площадок для размещения производственных комплексов за расчетным сроком на северо-западном участке производственной зоны.

По периметру участков предприятий проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

3.6. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории сельсовета относятся:

- объекты общественно-делового центра, торговли, культуры, и бытового обслуживания населения;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад), здравоохранения;

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслу-живания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

При озеленении территории населенного пункта, в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

3.7. Озеленение

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов);

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий;

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон, водоохранного озеленения).

Озелененные территории − как системы озеленения сёл в целом, так и их отдельные элементы − парки, скверы озелененные улицы оказывают существенное влияние на планировочную структуру сельсовета, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние чело-века и его восприятие планировочных и объемно-пространственных архитектур-ных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитар-но-защитного озеленения производственных территорий, организация рекреационной зоны на новой селитебной территории в селе Верхнеиткулово и деревни Уразбаево.

Для озеленения сельсовета рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, сосна, клен.

Глава IV. Инженерная подготовка территории и организация поверхностных стоков

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории сёл выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 1м. Проектом намечается:

- Благоустройство существующих водоотводов.

- Организация поверхностных стоков.

Инженерной подготовкой с целью обустройства рекреационных зон поселения предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водных объектов поселения, а именно:

- регулирование, и расчистка русла рек Селеук, Хаджиновская Шида, Каранка, Каратался, Тайрук, а так же трех прудов юго-западнее д. Уразбаево и д. Татьяновка, севернее хутора Подлесный.

- благоустройство родников, истоков малых речушек и ручьев;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде.

Во время весеннего разлива территории населенных пунктов сельского поселения Иткуловский сельсовет не затапливаются.

Выбор метода инженерной подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидравлических характеристик рек и особенностей использования территорий.

Основные из этих методов следующие:

-  повышение поверхности территории до расчетных незатопляемых отметок;

-  обвалование территории;

-  обвалование и частичное повышение территории.

Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно - планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану. Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

Организация поверхностного стока в увязке с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территорий.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям улиц, даны существующие и проектные отметки с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 0,6 тысячные, максимальный 8,00 тысячные.

Водоотвод с территорий населённых пунктов осуществляется открытым способам по кюветам в очистные сооружения – далее после очистки выпускаются в реки.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных сооружениях по очистке поверхностных сточных вод.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков должны выполняться лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт

5.1. Внешний транспорт

Для населенных пунктов Иткуловского сельсовета железнодорожная станция находится в г. Салават, расстояние до него составляет от 41 до 55 км.

Основной вид транспорта – автомобильный. Расстояние до райцентра (г. Ишимбай) составляет от 23 до 40 км.

Существующую транспортную сеть представляет автомобильная дорога районного значения Ишимбай-Уразбаево. Автомобильная дорога относится к V категории с усовершенствованным покрытием протяженностью 10 км в границах сельского Совета.

Связь с Уфой осуществляется напрямую с выездом на автомагистраль Уфа-Оренбург. Развитая транспортная сеть позволит создать конкурентную среду для производителей транспортных услуг, реорганизовать убыточные предприятия транс-порта, повысить уровень обслуживания населения. Решение вопросов здравоохранения, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций является неотъемлемой частью транспортного обслуживания населения.

Цель дальнейшего развития придорожных услуг – приведение ее до уровня соответствия с потребностями экономики и населения района.

Учитывая сложившуюся сеть дорог, техническое состояние проезжей части и искусственных сооружений на них, в проекте предусмотрено максимальное сохранение и использование существующих транспортных связей с учетом доведения технических характеристик до нормативных параметров дорог и мостовых сооружений в соответствии с запроектированными категориями автомагистралей.

Трасса автомобильной дороги проходит мимо населенных пунктов для грузового и транзитного движения транспорта.

Проектом предлагается строительство новой автомобильной дороги местного значения с усовершенствованным покрытием, которая соединит деревню Уразбаево с деревней Авангард и хут. Подлесный.

5.2. Улицы и дороги

Улично-дорожная сеть запроектирована с учётом существующих улиц и дорог, рельефа, природных условий и обеспечивает связь жилых кварталов с общественными центрами и подцентрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Проектом сохранена существующая сетка улиц. Главные улицы – связывают общественные центры с подцентрами и жилыми кварталами.

Ширина проектируемых основных улиц в красных линиях 20 м, в условиях реконструкции на небольших участках усадебной застройки − 20 м, ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая – 10,5 м.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 20 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Плотность магистральных улиц и дорог на расчётный срок составляет 0,34 км/км2, что соответствует нормам.

5.3. Общественный транспорт

Сельсовет имеет маршруты рейсовых автобусов. Проект предусматривает использование существующих транзитных автобусных маршрутов из Ишимбая.

Автобусные остановки имеются в с. Верхнеиткулово в центральной части села, в д. Уразбаево. Все остановки должны оборудоваться посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания. Проектом предлагается разместить автобусную остановку на новой селитебной территории в с. Верхнеиткулово

Пешеходное движение осуществляется по уличным тротуарам и пешеходным дорожкам в зелёных зонах.

Расчет количества автомобилей

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100х0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100х0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Количество приведенных автомобилей на 1 очередь строительства и на расчётный срок составит:

для с. Верхнеиткулово:                        А1оч. = 1,351 х 320 = 432 авт.;

Ар.с. = 1,588 х 370 = 588 авт.;

для д. Уразбаево                                   А1оч.= 0,843 х 320 = 270 авт;

Ар.с. = 1,061 х 370 = 393 авт;

для д. Азнаево                                      А1оч.= 0,455 х 320 = 146 авт;

Ар.с. = 0,660 х 370 = 244 авт;

для д. Асиялан                                      А1оч.= 0,041 х 320 = 13 авт;

Ар.с. = 0,041 х 370 = 15 авт;

для д. Татьяновка                                 А1оч.= 0,009 х 320 = 3 авт;

Ар.с. = 0,009 х 370 = 3 авт;

для д. Авангард                                     А1оч.= 0,006 х 320 = 2 авт;

Ар.с. = 0,006 х 370 = 2 авт;

для д. Татьяновка                                  А1оч.= 0,004 х 320 = 1 авт;

Ар.с. = 0,004 х 370 = 1авт;

для сельсовета в целом:                        А1оч. = 2,709 х 320 = 867 авт;

Ар.с. = 3,369 х 370 = 1246 авт.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Расчет гаражей-паркингов

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

2,709 тыс. чел. х 320 х 0,7=607 маш/мест на 1 очередь;

3,369тыс. чел. х 370 х 0,7=872 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 217 маш/мест;

на расчетный срок – 311 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 43 маш/мест;

на расчетный срок – 62 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 130 маш/мест;

на расчетный срок – 187 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 217 маш/мест;

на расчетный срок – 311 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств

Расчет АЗС (АГЗС) и СТО

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 2709 :1200 = 2,2 ≈ 2ед;        К р.с. = 3369 : 1200 = 2,8 ≈ 3 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры

Таблица №26

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 1898 | 2709 | 3369 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 867 | 1246 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 2 | 3 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 2 | 3 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 607 | 872 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 217 | 311 |
| В общественном центре (5%) |  | 43 | 62 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 130 | 187 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 217 | 311 |
| Мосты |  | 6 | 6 |

Новая автозаправочная станция (АГЗС) с 3 топливно-раздаточных колонками и станция технического обслуживания проектируются в северо-западной части села Верхнеиткулово на выезде в сторону Ишимбая.

Глава VI. Инженерное обеспечение

6.1. Теплоснабжение

Для потребителей тепла в населённых пунктах Иткуловского сельсовета в настоящее время по 2 котла установлены: марки НР-18 мощностью 36 Гкал/час в школе и СДК, марки КЧМ-3ДГ мощностью 108 Гкал/час в участковой больнице с. Вехнеиткулово, марки МИКРО-100 мощностью 200 Гкал/час в школе д. Уразбаево, марки КС-ТГВ-20 мощностью 20 Гкал/час в Макаровском участковом лесничестве (отключён).

Потребителями тепла в населённых пунктах Иткуловского сельсовета будут:

- здания общественного назначения;

- жилищный сектор;

- промышленные и коммунально-бытовые объекты;

- прочие потребители.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

Тепловые нагрузки определены в соответствии со СНИП 41-02-2003. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспечённостью 0,92 – 35 оС по местности «Раевский», по ТСН 23-357-2004 РБ и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Расчёты по расходам тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены на следующих стадиях проектирования.

6.2. Газоснабжение

Газораспределение населённых пунктов производится по газопроводам высокого 6 кг/см2 − фактич. (12 кг/см2 − проектн.) и низкого давления 0,05 кг/см2.

Производительность ГРП №78 в с. Верхнеиткулово 1300 м3/час и ШРП №78 − 1000 м3/час, ПГБ №100 в д. Уразбаево − 2200 м3/час, в д. Азнаево ШРП №116 − 1000 м3/час и ШРП №117 (теплица ООО"Памир") − 1200 м3/час.

Протяжённость сетей газопроводов в с. Верхнеиткулово − 10,4 км, диаметр 80мм, в д. Уразбаево − 0,5 км, диаметр 80мм, в д. Азнаево − 2,2 км, диаметр 80мм.

Природный газ используется в качестве топлива для отопительных котельных.        Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

Расчеты расхода газа перспективного потребления будут выполнены на следующей стадии проектирования.

6.3. Водоснабжение

Источниками перспективного хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов Иткуловского сельсовета являются водозаборные скважины централизованного водоснабжения и индивидуальные скважины. Сети централизованного водоснабжения имеются только в с. Верхнеиткулово протяжённостью 3,9 км, диаметром 100 мм и в д. Азнаево − 1,6 км, диаметром также 100 мм.

Укрупнённые расчеты перспективного водопотребления проектируемых населённых пунктов приведены в таблице № 27. Существующие и перспективные схемы водопроводных сетей населённых пунктов выполнены ООО "Строительное предприятие" (г. Уфа) в 2013-14 г. по отдельному договору № 160/1-II-CВ.

Расчет объёмов водопотребления и водоотведения

Таблица №27

| Населённый пункт | с. Верхнеиткулово** | д. Уразбаево** | д. Азнаево** | д. Асиялан * | д. Татьяновка* | д. Авангард* | хут. Подлесный* | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, чел. | I оч. стр. | 1351 1588 | 843 1061 | 455 660 | 41 41 | 9 9 | 6 6 | 4 4 | 2709 |
|  | Расч. ср. |  |  |  |  |  |  |  | 3369 |
| *Общее колич. с учётом обществ. и произв. здан. м3/сут. | I оч. стр. | 238 279 | 148 187 | 80 166 | 2 2 | 1 1 | 0,4 0,4 | 0,2 0,2 | 469,6 |
|  | Расч. ср. |  |  |  |  |  |  |  | 635,6 |

* Водопотребление принято 50 л/сут. на 1 жителя +20% на производственные нужды и неучтённые расходы = 60 л/сут. (Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан. Приложение 12, примечания 1 и 4 – удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя для застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок).

** Водопотребление централизованное, принято 160 л/сут. на 1 жителя +10% на производственные нужды и неучтённые расходы = 176 л/сут.  (там же).

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- произвести расширение и реконструкцию существующих водозаборов;

- провести изыскания дополнительного источника водоснабжения, привлекая силы Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод.

Выбор источника хозпитьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды источника, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источника.

Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением его соответствующим актом.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м − при прокладке в сухих грунтах и 50 м − в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть села, должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей в с. Верхеиткулово, д. Уразбаево и Азнаево предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозпитьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозпитьевые  нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узла учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается, по двум ниткам водовода, в разводящие сети села, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды (216 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хоз-питьевые нужды.

Пожаротушение.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение, 1 очередь строительства (с. Верхнеиткулово – 1351 чел., д. Уразбаево – 843 чел., д. Азнаево – 455 чел., д. Асиялан - 41 чел., д. Татьяновка - 9 чел. д. Авангард - 6 чел., хут. Подлесный - 4 чел.,) – по 15,0 л/сек, в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек

- общественные здания объемом до 1 тыс. м3 – 5 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетные расходы воды на пожаротушение на расчетный срок (с. Верхнеиткулово – 1588 чел., д. Уразбаево – 1061 чел., д. Азнаево – 660 чел., д. Асиялан - 41 чел., д. Татьяновка - 9 чел. д. Авангард - 6 чел., хут. Подлесный - 4 чел.,)  – по 15,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек;

- общественные здания объемом до 1 тыс. м3 – 5 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров - 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит - 162 м3+54 м3= 216 м3

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89*  для дома культуры с клубом на 300 мест - 2,5 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02-84*.

6.4. Водоотведение

Сети централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых стоков в насто-ящее время в Иткуловском сельсовете отсутствуют.

На I очередь и расчетный срок реализации генплана отвод хозяйственно-быто-вых стоков от жилых домов, коммунально-бытовых и общественных зданий предусматривается в выгребные ямы в населённых пунктах до 500 чел. (д. Асиялан, д. Татьяновка, д. Авангард и хут. Полесный), а в населённых пунктах более 500 чел. (с. Верхнеиткулово, д. Уразбаево и д. Азнаево) − в автономные индивидуальные комплектные очистные устройства-фильтры необходимой ёмкости и производительности с последующим вывозом в БОС г. Ишимбай  на I очередь строительства и на расчётный срок.

Организация и очистка поверхностных стоков

План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков – дождевых и талых вод − от основной территории системой открытых водотоков в виде уличных кюветных лотков  и открытых канав разного размера с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами, с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощённых конструкций.

Поверхностные стоки самотеком стекают в очистные сооружения, расположенные вдоль реки Селеук ниже д. Азнаево по течению.

Размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории равна 100 м.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам − 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных стоков на предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории на рабочей стадии проектирования.

6.5. Электроснабжение

Населённые пункты Иткуловского сельсовета электрифицированы от 2-х ПС 35/10 кВ мощностью 2500/4000 кВА по ЛЭП 35 кВ. Электроснабженеие населённых пунктов осуществляется по ВЛ-10 кВ проводами А-50 и А-35. Низковольтное напряжение распределяется от 19 ТП мощностью 2732 кВА.

Протяжённость сетей электроснабжения в с. Верхнеиткулово − 18 км, в д. Уразбаево − 16 км, в д. Азнаево − 8 км, в д. Татьяновка − 3 км, в д. Аслиялан − 4 км, хут. Подлесный − 2 км, в д. Авангард − 0,6 км.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

- выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

- нанесение трасс ВЛ-10 кВ на генеральные планы проектируемых населённых пунктов.

Схема электроснабжения подстанций принята радиальная на I очередь реализации генплана и расчетный срок.

Для потребителей II категории надежности электроснабжения необходимо выполнить второе (дополнительное) питание.

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций в жилой и административной зонах. К установке приняты подстанции закрытого типа.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СП 42.13330.2011 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом достигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а общественных и коммунальных потребителей – по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. №Л 56-97.

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям определяется в следующей стадии проектирования.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность, иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Расчеты мощности перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация

В проекте намечается развитие средств телефонной связи на 1 очередь строительства и на расчетный срок, а также определяется необходимая ёмкость АТС.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений. Потребность в телефонах жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов.

Сети телефонизации до абонентов выполнить кабелями ТПП и ПРППМ, проложенными в траншее или в кабельной канализации.

Для приема телепередач в населённых пунктах намечается установка коллективных антенн на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (приказ ГК РФ по связи и информатизации №55 от 22.05.96)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети.

Глава VII. Охрана окружающей среды

При составлении данной главы использована информация, предоставленная администрацией СП Иткуловский сельсовет.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населённых пунктов − защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения производственными выбросами и автотранспортом, снижение уровня транспортных шумов. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации
архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2. Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановительные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочные решения проектируемых сёл основаны на комплексной оценке существующего состояния окружающей сельской среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работа-ющие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу. Загрязнение воздушного бассейна обусловлено ещё и тем, что через с. Верхнеиткулово  проходит районная автомобильная дорога Ишимбай-Уразбаево,  выхлопы попутного автотранспорта составляют немалую часть загрязнения.

В атмосферу выбрасываются вещества, в основном, 2,3,4 классов опасности. Основная доля загрязнения воздуха по азоту диоксида, вещества 2 класса опасности. От автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, приведены в пункте 1.7, таблица №10 «Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны».

Для сокращения вредных выбросов проектом предлагается:

- обеспечить теплоснабжением от автономных теплогенераторов;

- строго выполнять санитарно-гигиенические мероприятия на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов выполнить от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- озеленить улицы, нагруженные автотранспортом;

- ширина улиц на новых территориях принята в зависимости от классификации улиц, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

7.2. Охрана водных ресурсов

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьёв и предотвращения загрязнения поверхностных вод территорий проектом предусматривается искус-ственная биологическая очистка сточных вод со сбросом очищенных стоков в открытые водоёмы.

Ширина водоохранных зон рек дана в таблице 10, раздел 1.6.1.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных иско-паемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соот-ветствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Подземные воды

На территории района зарегистрировано 20 подземных водоисточников хозяйственно-питьевого назначения, из них проекты зон санитарной охраны разработаны и утверждены по 10 водоисточникам, что составляет 50 %, против 45 % в 2011 году.

Исследовано по микробиологическим показателям 25 проб питьевой воды, отобранных из скважин, из них отклонений не зарегистрировано, по санитарно-химическим показателям исследовано 53 пробы питьевой воды, из них не соответствует гигиеническим показателям 2 пробы или 3,7 %.

Централизованным водоснабжением обеспечен 31 населённый пункт с общей численностью 19185 человек или 78,6 % от общего количества населения. Количество водоисточников на территории Ишимбайского района зарегистрировано 19, из них 4 в загородных оздоровительных учреждениях. Из распределительной сети исследовано по микробиологическим показателям 347 проб, отклонения зарегистрированы в 9 пробах или 2,5 %, по санитарно-химическим показателям 198 проб, отклонений - 11 или 5,5 %.

Основными проблемными вопросами по водоснабжению сельских населён-ных пунктов района являются:

- разработка проектов зон санитарной охраны водоисточников;

- определение юридического балансодержателя водоисточников и водопроводов;

- паспортизация водоисточников в сельских населённых пунктах;

- организация производственно-лабораторного контроля за качеством питьевой воды, подаваемой населению.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на фановый режим или их свое-временная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повы-шения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с про-ектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Для предотвращения источник водоснабжения от возможных загрязнений пре-дусматривается организация водоохранных зон.

Зоны санитарной охраны должны состоять для источников водоснабжения из 3-х поясов:

- 1 пояс – «строгого режима»

- 2-3 пояса – «пояса ограничений»

Границы первого пояса принимаются в зависимости от защищенности водо-носного горизонта. Границы 2-3 поясов ЗСО устанавливаются, исходя из сани-тарных и гидрогеологических условий местной ситуации и определяются расчетами.

Согласно требованиям п.3. «Положения» 1-й пояс ЗСО для существующих на территории сельсовета подземных водозаборов устанавливается на расстоянии 30 м от каждой скважины (1-й пояс устанавливается отдельно для каждой скважины, так как скважины расположены на значительном расстоянии друг от друга), как для достаточно защищенного водоносного горизонта. Общая площадь водоносного 1-го пояса ЗСО водозабора – 2 га. Согласно п.10.17. СНиП границы 1-го пояса ЗСО площадки 2-го подъема установлены:

- от стен резервуаров – 30 м;

- от остальных сооружений – не менее 15 м.

Третий пояс выделяется для недопущения химического загрязнения вод в те-чение срока эксплуатации водозабора, принимаемого обычно 25-30 лет или 10000 суток.

Согласно п.10.20 СНиП ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, следует принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах – не менее 10 м;

- при прокладке в мокрых грунтах – не менее 50 м.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

7.3. Сбор и удаление ТБО

Для справки: полигон ТБО г. Ишимбай не соответствует санитарным нормам, не проведено полное ограждение территории, не оборудовано освещение по периметру, коэффициент заполнения более 100 %, в населённых пунктах сельского поселения ещё сохранились свалки ТБО − то есть ситуация находится с отставанием на год на стадии реализации I этапа (2011-2013 годы) Республиканской целевой программы «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 2011-2020 годы.

На территории Ишимбайского района имеются 42 свалки общей площадью 24,5 га, предназначенные для складирования твёрдых бытовых отходов населения. Места размещения свалок определены главами сельских администраций с организацией ориентировочных санитарно-защитных зон от прилегающих населённых мест. В течение 2012 года на свалки вывезено около 7,0 тыс. тонн бытовых отходов. Переработка и сортировка бытовых отходов не организована.

В хозяйствах Ишимбайского района зарегистрировано 10 складов для временного хранения  пестицидов и агрохимикатов, из них 6 складов приспособленных и не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.1077-01. Всего на складах хранится 7600 кг неучтённых химических средств неустановленного класса опасности и  производителя. Вопрос утилизации пестицидов и агрохимикатов не решается.

В течение 2012 года хозяйствами района получено 2245 кг агрохимикатов и пестицидов, остаток в хозяйствах района составляет 160 кг (используемые препараты: чисталан, колибр, лигион, карибу, хлипер, биолиф, битарен, экспресс, гранизион, артстар, доспех, стингер).

На территории сельского поселения Иткуловский сельсовет имеется одна действующая биометрическая яма с ССЗ 500 м, расположенная в 1,5 км к северу от жилой застройки с. Верхнеиткулово.

Территория скотомогильника ограждена, вывешен предупредительный знак, въезд на территорию закрыт.

Проблемными вопросами в части обращения с отходами потребления и производства в Иткуловском сельском поселении остаётся организация сельским советом населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для  реализации II этапа Республиканской целевой программы на 2014-2020 годы):

- ликвидация сельских свалок в срок до 2020 г. и проведение рекультивации нарушенных земель;

- организация раздельного сбора ТБО (пищи, различных металлов, ткани, стекла, бумаги, пластмасс, бытовой и электронной техники, крупногабаритных отходов) во дворах жилых домов и на территориях предприятий и учреждений и доставка их до мусороперегрузочных станций (МПС) населенных пунктов, находящихся на расстоянии более 35 км от районного полигона.

Расчет объёмов образования бытовых отходов

Таблица №28

| Населённый пункт | с. Верхнеитку-лово | д. Уразбаево | д. Азна-ево | д. Аси ялан | д. Татьяновка | д. Авангард | хут. Подлесный | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население на расчётный срок, чел. | 1588 | 1061 | 660 | 41 | 9 | 6 | 4 | 3369 |
| Общее колич. с учётом обществ. зданий, т/м3 | 444/ 2223 | 297/ 1485 | 185/ 924 | 11/ 57 | 3/ 13 | 2/ 8 | 1/ 6 | 943/ 4716 |
| Жидкие из выгребов, при отсутствии кана-лизации, м3 | канали-зация | канализация | кана-лизация | 82 | 18 | 12 | 8 | 120 |
| Смет с 1м2 асф. площади улиц, площадей и пар-ков, т/м3 | 1202/ 1923,2 | 1025/ 1640 | 525/ 840 | 295/ 472 | 350/ 560 | 160/ 256 | 125/ 200 | 3682/ 5891,2 |

- Общее количество бытовых отходов  на 1 жителя сельского поселения в год с учётом общественных зданий принято 280 кг (1400 л). (Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан. Таблица 50, примечания 1 и 2).

- Жидкие из выгребов, при отсутствии канализации – для населённых пунктов с количеством жителей менее 500 чел. − 2000 л.

- Смет с 1м2 твёрдых покрытий улиц, площадей и парков – 5 кг (8 л).

Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны эпидемиологической обстановки согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включают жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, СДК  и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, детские сады, учебные заведения, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах.

Перечень свалок, подлежащих ликвидации

Таблица №29

| № | Наименование насел. пункта | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Верхнеиткулово | В | 0,1 | нет данных | нет данных |
| 2 | д. Уразбаево | С | 0,4 | − | − |

На месте бывших свалок предлагается строительство мусоро-перегрузочных станций и в дальнейшем вывозить на районный полигон ТБО.

7.3.1. Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся не помещающиеся в стандартные контейнеры.

1. с. Верхнеиткулово                 1,588 чел. х 0,05 т/год = 0,08 т/год

2. д. Уразбаево                           1,061 чел. х 0,05 т/год = 0,05 т/год

3. д. Азнаево                              0,660 чел. х 0,05 т/год = 0,033 т/год

4. д. Асиялан                              0,041 чел. х 0,05 т/год = 0,002 т/год

5. д. Татьяновка                         0,009 чел. х 0,05 т/год = 0,0005 т/год

6. д. Авангард                            0,006 чел. х 0,05 т/год = 0,0003 т/год

7. хут. Подлесный                     0,004 чел. х 0,05 т/год = 0,0002 т/год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

7.3.2. Сбор пищевых отходов

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

7.4. Защита от электромагнитного излучения и радиации

В целях защиты от электромагнитного излучения устанавливаются санитарно-защитные зоны от электроподстанций. Граница охранной зоны от ВЛ 110 кВ − 20 м., от ВЛ 35 кВ − 15 м по обе стороны от проекции на землю крайних фаз. В местах прохождения ВЛ по территории существующей жилой застройки генпланом предусматривается организация зоны запрещения нового строительства до переноса линии в другом месте с использованием подземного кабеля.

Радиационная обстановка в Республике в целом остается удовлетворительной, и радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории Иткуловского сельсовета

8.1. Пожарная безопасность

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Техногенных пожаров на территории сельсовета за последние 5 лет не зафиксировано. На территории Иткуловского сельсовета имеется 1 подарная машина в с. Верхнеиткулово.

Восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к ис-точникам водоснабжения, создаются не замерзающие проруби.

В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Застройка территории сёл должна осуществляться в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности:

- к зданиям, сооружениям и строениям обеспечен подъезд пожарных автомобилей;

- ширина проездов составляет 6 метров;

- тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м;

- максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.          Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02-84* (см. Гл.6, раздел Водоснабжение).

8.2. Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий природного характера

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации.

Источник природной чрезвычайной ситуации — опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории может возникнуть чрезвычайная ситуация, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Природные чрезвычайные ситуации различаются по характеру источника и масштабам.

Подтапливаемых паводковыми или талыми водами участков на проектируемой территории нет.

8.3.  Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий

техногенного характера

Исходя из статистики аварий на потенциально опасных объектах на территории Иткуловского сельсовета (межселенные газопроводы высокого давления) следует, что вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на потенциально опасных объектах, находится в пределах допустимых значений.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели.

Баланс территорий

9.1. Баланс территорий

Учитывая загруженность территорий населенных пунктов, отсутствие мест застройки, наличие поступивших заявлений от граждан, семей, нуждающихся в улучшения жилищных условий, возможность пополнения бюджета сельского поселения, привлечения молодых семей к проживанию в сельской местности комиссия, на основания акта выбора земельного участка, считает возможным рекомендовать к переводу земельных участков категории сельскохозяйственного назначения  в категорию земель населенных пунктов общей площадью 115,9 га, в т.ч. по с. Верхнеиткулово 53,4 га, из них 50,4 га пашни, 3 га сенокосов суходольных чистых из земель фонда перераспределения района, по д. Уразбаево 35,5 га пастбищ суходольных улучшенных, в т.ч. из земель фонда перераспределения района 23 га и земель, переданных в ведение сельсовета 12,5 га, по д. Азнаево 27 га сенокосов суходольных улучшенных из земель фонда перераспределения района с целью расширения границ населенных пунктов СП Иткуловский сельсовет.

На основании средних удельных показателей кадастровой стоимости земель населенных пунктов в муниципальных районах (городских округах) республики Башкортостан,  утвержденных постановлением Правительства РБ от 29.12.2012 г № 497 (таблица № 31) определена кадастровая стоимость проектируемой территории на расчетный срок.

Средние удельные показатели кадастровой стоимости земель

населенных пунктов муниципального района Ишимбайский район

Республики Башкортостан

Таблица №30

| № п/п | Виды разрешенного использования в соответствии с приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 15 февраля 2007 года № 39 "Об утверждении Методических указаний по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов" (с изменениями, внесенными приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 11 января 2011 года № 3). | Средние удельные показатели кадастровой стоимости земель в разрезе видов разрешенного использования, руб./кв.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки | 2415,67 |
| 2 | Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки | 221,63 |
| 3 | Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок | 1801,23 |
| 4 | Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничества | 36,11 |
| 5 | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 4273,77 |
| 6 | Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц | 81,78 |
| 7 | Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения | 4185,71 |
| 8 | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения | 463,90 |
| 9 | Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 279,13 |
| 10 | Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов | 0,00 |
| 11 | Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов | 37,25 |
| 12 | Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте | 8,48 |
| 13 | Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов | 125,79 |
| 14 | Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами | 0,45 |
| 15 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 2,98 |
| 16 | Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии | 2072,01 |

По публичной кадастровой карте в селе Верхнеиткулово стоимость квадратного метра для:

- земельного участка, предназначенные для размещения малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки  составит 61,08 руб.;

- земельного участка, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии составит 463,56 руб.;

- земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания составит 757,33 руб.

В д. Урзарбаево:

- земельного участка, предназначенные для размещения малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки  составит 50,66 руб.;

- земельного участка, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии составит 384,48 руб.;

- земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания составит 628,14 руб.

В д. Азнаево:

- земельного участка, предназначенные для размещения малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки  составит 58,02 руб.;

- земельного участка, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии составит 440,34 руб.;

- земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания составит 719,39 руб.

Общая площадь расширения села Верхнеиткулово составляет 53,4 га с кадастровой стоимостью 57748470 руб., в том числе:

- земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки ‒ 19820460 руб.;

- земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания ‒ 8860761 руб.;

- земельные участки, занятые скверами, парками ‒ 22095 руб.;

- земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц ‒ 231780 руб.;

- земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии ‒ 8158656 руб.;

- земельные участки, предназначенные для размещения автомобильных дорог, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи ‒ 20654718 руб.

Общая площадь расширения деревни Уразбаево составляет 35,5га  с кадастровой стоимостью 48047530 руб., в том числе:

- земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки ‒ 10542346 руб.;

- земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания ‒ 3015072 руб.;

- земельные участки, занятые скверами, парками ‒ 26550 руб.;

- земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии ‒ 23065428 руб.;

- земельные участки, предназначенные для размещения автомобильных дорог, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи ‒ 11398134 руб.

Общая площадь расширения деревни Азнаево составляет 27 га с кадастровой стоимостью 23401482 руб., в том числе:

- земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки ‒ 10513224 руб.;

- земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания ‒ 214353 руб.;

- земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии ‒ 3302550 руб.;

- земельные участки, предназначенные для размещения автомобильных дорог, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи ‒ 9371355 руб.

В пределах сельского поселения увеличиться  производственная территория Автозаправочной станции со станцией технического обслуживания на 0,5 га стоимостью 1395650 руб., мусороперегрузочная станция площадью 0,2 га стоимостью 558260 руб. и производство по химической переработке дерева и получения древесного угля площадью 0,2 га стоимостью 558260 руб.  Протяженность проектируемой дороги составит 8,3 км площадью 6,2 га и кадастровая стоимостью автодороги составит 7798980 руб.

9.2. Технико-экономические показатели

Таблица №31

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существ. на 2014г. | Расчетный срок 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территории |
| 1.1 | Площадь территории сельсовета всего в том числе: | га | 65008,34 | 65008,34 |
| 1.2 | Земли населённых пунктов, всего в том числе: | га |  |  |
|  | с. Верхнеиткулово- центр с/совета | « | 258,51 | 311,91 |
|  | д. Уразбаево | « | 236,21 | 271,71 |
|  | д. Азнаево | « | 106,47 | 133,47 |
|  | д. Асиялан | « | 69,71 | 69,71 |
|  | д. Татьяновка | « | 81,11 | 81,11 |
|  | д. Авангард | « | 28,65 | 28,65 |
|  | хут. Подлесный | « | 37,08 | 37,08 |
| 1.3 | Территории под жилые кварталы, всего в том числе: | га | 312,55 | 383,93 |
|  | с. Верхнеиткулово- центр с/совета | « | 115,07 | 147,52 |
|  | д. Уразбаево | « | 90,26 | 111,07 |
|  | д. Азнаево | « | 46,24 | 64,36 |
|  | д. Асиялан | « | 14,72 | 14,72 |
|  | д. Татьяновка | « | 26,00 | 26,00 |
|  | д. Авангард | « | 5,65 | 5,65 |
|  | хут. Подлесный | « | 14,61 | 14,61 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс. чел | 1898 | 3369 |
| 2.2 | Возростная структура населения: |  |  |  |
|  | Моложе трудоспособного возраста | тыс. чел | 383 | - |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс. чел | 1114 | - |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс. чел | 401 | - |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд-всего, в т.ч. | тыс. м2 | 37,15 | 92,72 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения | м2/чел | 19,5 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | 43 | 114 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего | мест | 450 | 545 |
| 4.3 | Амбулатории- всего | Пос. в смену | 150 | 150 |
| 4.4 | Станции скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 5 тыс. чел. в преде- лах 15-мин. доступности на спец. авто | - | 1 |
| 4.5 | ФАП | объект | 2 | 2 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли | м2 торг. пл. | 134 | 1023 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | место | - | 134 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 13 |
| 4.9 | Учреждения культуры | мест | 300 | 1011 |
| 4.10 | Помещения для культурно-массовой работы | м2 пл. пола | - | 203 |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения, территория | га | - | 3,04 |
| 4.12 | Пожарное депо, объект | 1 объект на 35 тыс. чел. | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность линий общественного |  |  |  |
|  | пассажирского транспорта (автобус, маршрутное такси) | км | 10,21 | 10,21 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 32,7 | 47,4 |
| 5.3 | Плотность внутрипоселковых дорог | км/км2 | 0,05 | 0,07 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |
| 6.1 | Общее количество кладбищ | шт. | 6 | 6 |

ПРИЛОЖЕНИЯ –

ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ